| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ : Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πληροφορίες: Α. Μισιάκας Σ. Γεωργομάνος Τηλ.: 2431076611-12-13 Φαξ: 2431076601 Email: d.amax@trikalacity.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «Προμήθεια Οχημάτων – Μηχανημάτων Δήμου Τρικκαίων» |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 197.727,42 € με τον ΦΠΑ |
|  | Κ.Α. | 20-7132.0011 |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 4: ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟ»

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |
| 1.1 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής (παραγωγής όχι παλαιότερο του 2017) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου μηχανήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κινητήρας |
| 2.1 | Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, υπερτροφοδοτούμενος (με στροβιλοσυμπιεστή («turbo»)) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Ονομαστική ισχύς σε HP | ≥130 |  |  |
| 2.3 | Ονομαστική ροπή (Nm/ σ.α.λ) | 300/1600-2800 |  |  |
| 2.4 | Ικανότητα ρυμούλκησης (kg) | Να δηλωθεί |  |  |
| 2.5 | Σύστημα ψεκασμού καυσίμου "κοινού αυλού" (common rail) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός / κυβισμός και η σχέση συμπιέσεως | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης |
| 3.1 | Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι μηχανικού συμπλέκτη 5 ταχυτήτων τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Σύστημα τετρακίνησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Διαφορικό αυτόματης αποσύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Κλείδωμα πίσω διαφορικού | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συστήματα Ασφάλειας |
| 4.1 | Σύστημα πέδησης υδραυλικό με: σύστημα υποβοήθησης ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) σύστημα ελέγχου ευστάθειας (VSC) ABS και στους 4 τροχούς με εμπρός διπλούς αεριζόμενους δίσκους και πίσω ταμπούρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Ζώνες ασφαλείας πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Immobilizer | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Κεντρικό ασύρματο κλείδωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αμάξωμα |
| 5.1 | Θέσεις επιβατών | 5 άτομα |  |  |
| 5.2 | Αριθμός Θυρών | 4 επιβατών και 1 καρότσας |  |  |
| 5.3 | Διάσταση ελαστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Υλικό Ζαντών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Χρώμα αμαξώματος | Να δηλωθεί |  |  |
| 5.6 | Μήκος καρότσας | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | Πλάτος καρότσας | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | Να δηλωθεί |  |  |
| 6 | Επιδόσεις - Οικονομία - Περιβαλλοντική Επίδοση |
| 6.1 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων) | ≥Euro 5 |  |  |
| 6.2 | Μονοξείδιο του άνθρακα, (γρ./χλμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Οξείδιο αζώτου, ΝΟχ (γρ./χλμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Θόρυβος dB(A) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Κατανάλωση μεικτού κύκλου (λίτρα/100 χλμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Λοιπός εξοπλισμός |
| 7.1 | Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Κλιματισμός | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Ραδιόφωνο με cd/mp3 player και 4 ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι καθρέπτες | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Μπάρα οπίσθιας προστασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | Εμπρός & πίσω λασπωτήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9 | Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10 | Πυροσβεστήρας και τρίγωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.11 | Ρεζέρβα με ζάντα και ελαστικό ίδιων διαστάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12 | Κιτ αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.13 | Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.14 | Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης και κατάλογο ανταλλακτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.15 | Κάθε πρόσθετος μη απαιτούμενος εξοπλισμός (να αναφερθούν έως και 20 χαρακτηριστικά) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία |
| 8.1 | Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό εν ισχύ CE (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Πιστοποιητικό κατά 150 9001 ή ισοδύναμο αυτού των κατασκευαστών | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου (παράγοντας αξιοπιστίας μηχανήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη |
| 9.1 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής): | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Τρικκαίων, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | ≥3 / 3 / 2 ετών (ή 100.000 km αν προκύψουν πρώτα) για σκουριά αμαξώματος / χρώμα (βαφή) / μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη αντίστοιχα |  |  |
| 9.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Δήμου Τρικκαίων, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Αναδόχου εφόσον το όχημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια - ανταλλακτικά): |  |  |  |
| 9.3.1 | Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ≥10 έτη |  |  |
| 9.3.2 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ≤15 ημέρες |  |  |
| 9.3.3 | Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Αναδόχους την προμήθεια ανταλλακτικών στον Δήμο Τρικκαίων (υπεύθυνη δήλωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3.4 | Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις / service (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας | ≥εγγύηση |  |  |
| 9.3.5 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Παράδοση Μηχανήματος |
| 10.1 | Η τελική παράδοση του οχήματος να γίνει στην έδρα του Δήμου Τρικκαίων με τα έξοδα να βαρύνουν τον Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Το όχημα θα παραδοθεί με έγκριση τύπου στην Ελλάδα και πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί από τον Αναδόχου τον οποίο και θα βαρύνει. Ο Δήμου Τρικκαίωνς θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Ανάδοχο | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Χρόνος παράδοσης μηχανήματος | ≤180 ημερών |  |  |
| 11 | Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς |
| 11.1 | Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο Αναδόχους υποχρεούται να παραδίδει μηχάνημα με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του Προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού/ εξαρτημάτων του μηχανήματος με αντίστοιχα Ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού /εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων. | ΝΑΙ |  |  |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |
| 1.1 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τεχνικά φυλλάδια/prospectus στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου μηχανήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κυρίως σώμα |
| 2.1 | Ανοξείδωτη κατασκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χοάνη απόθεσης υλικού διασποράς |
| 3.1 | Χωρητικότητα | ≥ 400 lt |  |  |
| 3.2 | Ανοξείδωτο δικτυωτό πλέγμα οροφής | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Ανοξείδωτη αλυσίδα τροφοδοσίας οριζόντιας λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Μουσαμάς κάλυψης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Περιστρεφόμενος δίσκος |
| 4.1 | Εύρος διασκορπισμού τουλάχιστον 1,00 έως 8,00 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Δυνατότητες ρύθμισης του εύρους και της ποσότητας διασποράς | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Χειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Ο δίσκος διασποράς απαραιτήτως θα πρέπει να είναι ανακλινόμενος προς τα επάνω | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κινητήρας εργασίας |
| 5.1 | Αερόψυκτος, πετρελαιοκίνητος ή βενζινοκίνητος κινητήρας με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα σε καύσιμο ή ηλεκτροκίνητος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Ισχύς | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εξοπλισμός |
| 6.1 | Χειριστήριο με δυνατότητα τοποθέτησης και στο θάλαμο οδήγησης του οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Μουσαμάς κάλυψης της χοάνης απόθεσης υλικού με διάταξη γρήγορης μετακίνησής του | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Τέσσερις (4) ειδικές μπάρες ή κατάλληλος αριθμός ιμάντων, για συγκράτηση του διασπορέα στην καρότσα του οχήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Τέσσερα (4) τηλεσκοπικά ποδαρικά στήριξης κατάλληλα για την εναπόθεση του διανομέα στο έδαφος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια |
| 7.1 | Το μηχάνημα θα φέρει: |  |  |  |
| 7.1.1 | Ένα (1) περιστρεφόμενο φάρο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία |
| 8.1 | Πιστοποιητικό κατά 150 9001 ή ισοδύναμο αυτού και του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη |
| 9.1 | Ο Αναδόχους υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής): | ΝΑΙ |  |  |
| 9.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες μηχάνημα | ≥12 μήνες |  |  |
| 9.1.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Δήμου Τρικκαίων, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια - ανταλλακτικά): |  |  |  |
| 9.2.1 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ≥15 ημέρες |  |  |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |
| 1.1 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου μηχανήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι στιβαρής κατασκευή, με ενισχύσεις ικανού πάχους, με κολλήσεις συνεχούς ραφής, ώστε να διασφαλίζουν ανθεκτικότητα κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Εύρος μήκους επιφάνειας λεπίδας | 2,00 m |  |  |
| 1.5 | Ύψος επιφάνειας λεπίδας | ≤0,50 m |  |  |
| 1.6 | Βάρος λεπίδας | ≤250 kg |  |  |
| 1.7 | Θα φέρει λάμα απόξεσης σε όλο το μήκος της, ύψους 10 εκατοστών περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Θα φέρει ειδική βάση ανάρτησης για την ταχεία εμπρόσθια ζεύξη της λεπίδας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Θα φέρει σύστημα οπισθοδρόμησης και αυτόματης επαναφοράς της λεπίδας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Ηλεκτροϋδραλικός εξοπλισμός με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και προσανατολισμού της κλίσης εκχιονισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία |
| 2.1 | Πιστοποιητικό κατά 150 9001 ή ισοδύναμο αυτού του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Σήμα ασφάλειας CE | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη |
| 3.1 | Ο Αναδόχους υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστκής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής): | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥12 μήνες |  |  |
| 3.3 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ≥15 ημέρες |  |  |