| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ |  |
| --- | --- |

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 50000000-5

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | Επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100lt. |
| --- | --- |

# Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής  επειδή  χρησιμοποιούνται καθημερινά, φορτώνονται, μετακινούνται και ανοιγοκλείνουν συνεχώς, εμφανίζουν βλάβες λόγω φθοράς  αλλά και λόγω παλαιότητας  σε συνδυασμό με το φορτίο που δέχονται το οποίο είναι διαβρωτικό για τα υλικά τους. Επίσης για πολλά χρόνια δεν έγινε προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με αποτέλεσμα ο υπάρχον εξοπλισμός να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα λειτουργικότητας, όπως σπάσιμο του πυθμένα, σπάσιμο του καπακιού, καταστροφή του συστήματος ανύψωσης του καπακιού (ποδομοχλοί), καταστροφή των τροχών κ.α.

Από την υπηρεσία Καθαριότητας έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί κάδοι οι οποίοι χρειάζεται να επισκευασθούν.

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η επισκευή (20) είκοσι μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 1.100lt.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εργασία επισκευής (20) μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες φορές λόγω παλαιότητας στο σύνολο των τμημάτων τους  σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εργασία αποσκοπεί στην επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.860,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. : 20-6265.0003 «Επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Οι κάδοι θα επισκευασθούν προκειμένου να καταστούν χρηστικοί και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων έτσι ώστε μετά την επισκευή τους να ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ 840-2/5/6.

Για τη εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα υλικά και ανταλλακτικά, η τιμή των οποίων περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή των εργασιών (παροχής υπηρεσιών).

Στους (20) μεταλλικούς κάδους που θα επισκευασθούν θα γίνουν οι εργασίες:

- Αποκατάσταση πυθμένα.

Κατά την αποκατάσταση του πυθμένα θα επισκευάζεται όλος ο πυθμένας του κάδου. Θα αφαιρούνται  και  θα αντικαθιστούνται    ο παλαιοί κατεστραμμένοι  πυθμένες από νέους με γαλβανισμένη λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1.5 χιλιοστών ειδικά διαμορφωμένη  με  κατάλληλες  βαθιές  πρεσαριστές νευρώσεις και ενίσχυση τριών σημείων ο οποίοι θα συγκολληθούν  περιμετρικά με συνεχούς  ραφής  τόξο, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντοχή και η στεγανότητα.

Στην πλευρά του πυθμένα των κάδων θα πρέπει να διατηρείται η οπή αποχέτευσης που θα κλείνει στεγανά με πώμα

Τα έδρανα των  τροχών θα συγκολληθούν επί της βάσης του σώματος του κάδου όπως την αρχική τους μορφή.

- Επισκευή- Καθαρισμός- και βαφή κυρίως σώματος (κορμού).

Στο κυρίως σώμα των κάδων θα επισκευασθούν οι στρεβλώσεις που φέρουν οι κάδοι από διάφορα χτυπήματα και σε περίπτωση που έχει διαβρωθεί το κυρίως σώμα, θα επισκευάζεται με ανοξείδωτη λαμαρίνα τουλάχιστον 1,5 χιλιοστού.

Επίσης θα γίνει επισκευή και ευθυγράμμιση στις αρθρώσεις αγκίστρωσης αλλά και στους πλευρικούς πείρους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εκκένωση του κάδου.

Το κυρίως σώμα του κάδου μετά την επισκευή του θα πρέπει να διατηρεί το αρχικό του σχήμα.

Πριν την βαφή του κάδου θα γίνει επιμελής καθαρισμός και το κυρίως σώμα των κάδων θα βαφτεί εξωτερικά με βαφή σε απόχρωση μολυβί σφυρήλατο κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους.

Μετά τη κατασκευή και βαφή οι κάδους θα τοποθετηθούν ανακλαστικά αυτοκόλλητα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητά τους τη νύχτα και αυτοκόλλητο που θα τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του κάδου όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου. Τα αυτοκόλλητα θα είναι για εξωτερική χρήση ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή τους από τον ήλιο και τη βροχή.

- Σκέπαστρο (καπάκι).

Τα καπάκια θα αντικατασταθούν από πλαστικό επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο καπάκι υψηλής ποιότητας από πολυαιθυλένιο διπλού τοιχώματος χρώματος πράσινου.

- Τροχοί απλοί.

Οι απλοί τροχοί θα είναι οι (2) δύο οπίσθιοι και θα πρέπει μετά την αποκατάσταση του πυθμένα να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση.

Θα είναι βαρέως τύπου με μεταλλική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών και αντοχής φορτίου τουλάχιστον 200 κιλών ο καθένας και θα έχουν δυνατότητα εκτός από τη οριζόνται αθόρυβη περιστροφή να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360º, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι.

- Τροχοί με φρένο.

Οι τροχοί με φρένο θα είναι οι (2) δύο εμπρόσθιοι και θα πρέπει μετά την αποκατάσταση του πυθμένα να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση.

Θα είναι βαρέως τύπου με μεταλλική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών και αντοχής φορτίου τουλάχιστον 200 κιλών ο καθένας και θα έχουν δυνατότητα εκτός από τη οριζόνται αθόρυβη περιστροφή να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360º, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι. Θα φέρουν ποδόφρενο για την ακινητοποίησή τους.

- Μηχανισμός ανύψωσης σκέπαστρου (ποδομοχλός) με αμορτισέρ.

Θα τοποθετηθεί  εύχρηστος και στιβαρής κατασκευής ποδομοχλός  για το άνοιγμα του καπακιού με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή χεριών ο οποίος θα φέρει ειδικό αμορτισερ απόσβεσης-ανάσχεσης για την ομαλή επαναφορά του ποδομοχλού στην αρχική του θέση.

# Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| α/α | Είδος εργασίας | Μονάδα | Ποσότητα | Κόστος εργασίας ανά κάδο (€) | Σύνολο ανά κάδο (€) | Αριθμός κάδων | Συνολική δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποκατάσταση πυθμένα. | Τεμ | 1 | 50,00 | 50,00 | 20 | 1.000,00 |
| 2 | Επισκευή- Καθαρισμός- και βαφή κυρίως σώματος (κορμού). | Τεμ | 1 | 25,00 | 25,00 |  | 500,00 |
| 3 | Τοποθέτηση Σκέπαστρου (καπάκι). | Τεμ | 1 | 50,00 | 50,00 |  | 1.000,00 |
| 4 | Τοποθέτηση Τροχών απλών | Τεμ | 2 | 11,00 | 22,00 |  | 440,00 |
| 5 | Τοποθέτηση Τροχών με φρένο | Τεμ | 2 | 12,00 | 24,00 |  | 480,00 |
| 6 | Τοποθέτηση Μηχανισμού ανύψωσης σκέπαστρου (ποδομοχλός) με αμορτισέρ. | Τεμ | 1 | 25,00 | 25,00 |  | 500,00 |
|  | Σύνολα | 196,00 |  | 3.920,00 |
|  | Φ.Π.Α. 24% | 47,04 |  | 940,80 |
|  | Σύνολα | 243,04 |  | 4.860,80 |

## Υποχρεώσεις - Εγγυήσεις Αναδόχου.

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τους προς επισκευή κάδους από το χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου του Δήμου Τρικκαίων και να παραδώσει τους επισκευασμένους στον ίδιο χώρο με δική του ευθύνη και έξοδα. Επίσης ο Ανάδοχος με την παράδοση των κάδων οφείλει να παραδώσει και τα όποια ανταλλακτικά αφαιρέθηκαν από του κάδους που αρχικά παρέλαβε (Σπασμένα σκέπαστρα, ρόδες, ποδομοχλοί κ.α.)

2.  Με την παράδοσή τους οι κάδοι θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των δύο ετών από την ημερομηνία παραλαβής των κάδων  για την οποία θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου και θα καλύπτει την επιδιόρθωση βλάβης ή φθοράς (συμπεριλαμβανομένου και της βαφής) στα επιμέρους μεταλλικά και επισκευασμένα μεταλλικά μέρη του κάδου η αλλά  και την αντικατάσταση των καινούργιων ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν ρόδες, σκέπαστρο και ποδομοχλούς με καινούργια σε περίπτωση καταστροφής τους η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό.

3. Στο διάστημα της εγγύησης  οι βλάβες θα αποκαθίστανται στην έδρα του Δήμου ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε χώρο του αναδόχου με έξοδα του αναδόχου για την μεταφορά των κάδων από και προς το Δήμο.

4. Ο ανάδοχος οφείλει να παραλάβει από το χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου του Δήμου Τρικκαίων και να παραδώσει τους κάδους επισκευασμένους εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5. Οι κάδοι μετά την επισκευή τους θα φέρουν σήμανση (εξωτερικά και στο πίσω πάνω μέρος) του αναδόχου η οποία θα φέρει τα εξής στοιχεία τουλάχιστον: τα στοιχεία του αναδόχου, κωδικό αριθμό του επισκευασμένου κάδου και ημερομηνία επισκευής.

| Τρίκαλα, 30-03-2018 Συντάχθηκε Για το Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων Κόρδας Βασίλειος Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. | Τρίκαλα, 30-03-2018 Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου Γεώργιος Χύτας Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |