|  | ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠEΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017 Προϋπολογισμός: 600.000,00 € Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡ/ΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ολοκλήρωση δημοτικών οδών, καθώς και στην ανανέωση και συντήρηση του καταστρώματος επικίνδυνων τμημάτων οδών του Δήμου Τρικκαίων.

Οι εργασίες αναφέρονται σε οδούς ημιτελείς, χωμάτινους ή χαλικοστρωμένους, αλλά εγκιβωτισμένους στην πλειοψηφία τους με κράσπεδα. Σε όσες εξ αυτών δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων, προβλέπεται επέκταση του υφισταμένου ώστε να καλύψει και τις νέες ανάγκες. Επίσης, θα αποξεθούν ασφαλτοστρώσεις επικίνδυνων τμημάτων οδών που θα ασφαλτοστρωθούν εκ νέου.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην παραγωγή ολοκληρωμένου έργου, δηλαδή ασφαλτοστρωμένης οδού αποτελούμενης από υπόβαση 0,30μ, βάση 0,20μ και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05μ.

Το νέο δίκτυο των ομβρίων όπου απαιτείται θα αποτελεί επέκταση του υφισταμένου που συνήθως είναι τσιμεντοσωλήνας Φ300. Προβλέπονται επίσης πρόχυτα κράσπεδα για να καλύψουν τις περιπτώσεις μη οριοθετημένων οδών.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.

| Τρίκαλα |  |  |
| --- | --- | --- |
| Συντάχθηκε | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. | Η Δ/ντρια Τ.Υ.Π. |
| Σοφία Κάλφα | Αθανάσιος Τσιάρας | Φανή Τσαπάλα - Βαρδούλη |
| Πολ. Μηχ/κός | Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. | Αρχ. Μηχ/κός με Β’ β |