|  | . ΕΡΓΟ:« ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.172,36 € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: α) Γενική Γραμματεία Αθλητισμου Π.Δ.Ε. 2015 (Κωδικός 2014ΣΕ01600058 40.000,00€ ) β.)Ιδιοι Πόροι 6.172,36€ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Τ.Σ.Υ.)

Έχοντας υπόψη την με Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  περί Έγκρισης τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», για το έργο του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο :« ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ισχύουν οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

| ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- |
| 1 | Γενικες εκσακαφές ΕΤΕΠ 02-02-01-00 |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΕΤΕΠ 02-07-05-00 |
| 3 | ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΕΠ 10-05-02-03 |
| 4 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ ΕΤΕΠ 10-05-02-01 |

  - Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού το εν λόγω πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

## 1.2  ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Κηπευτικό χώμα

Το κηπευτικό χώμα θα είναι αρίστης ποιότητας, θα ανήκει στην κατηγορία των ελαφρών εδαφών (αμμώδη) με περιεκτικότητα σε άμμο μεγαλύτερη του 55% και PH περίπου ουδέτερο.

Πρέπει να προέρχεται από επιφανειακή στρώση φυτικών γαιών, να είναι καλής γονιμότητας, απαλλαγμένο όσο είναι δυνατόν από σπόρους και ριζώματα ζιζανίων, ξένες προσμίξεις, υπολείμματα οικοδομικών κατασκευών (μπάζα), χαλίκια, λίθους, ασβέστη, ή υπολείμματα φυτών. Η λήψη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή μέχρι βάθος 70 εκατοστών.

Το εδαφικό μίγμα θα μεταφερθεί στο χώρο της κονίστρας και θα διαστρωθεί σε σταθερό πάχος μετά από συμπύκνωση 5 εκατοστών.

Θα γίνει εδαφολογική ανάλυση του εδαφικού υποστρώματος, η οποία θα βαρύνει τον ανάδοχο.

- Σπόρος χλοοτάπητα

Η επιλογή του μίγματος σπόρων χλοοτάπητα που θα χρησιμοποιηθεί θα γίνει με βάση την προσαρμογή του στις επί τόπου εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες και την καταλληλότητά του για χρήση σε χώρο γηπέδου. Το μίγμα σπόρων του χλοοτάπητα θα περιέχει 1) Festuca arudinacea, Poa pratensis ή 2) Festuca arudinacea, Poa pratensis και Lolium perenne και ποσοστό περιεχομένων ζιζανίων 0%. Το μίγμα σπόρων γκαζόν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- Συντήρηση χλοοτάπητα

Η διάρκεια της συντήρησης υπολογίζεται για ένα (1) μήνα, αμέσως μετά το πρώτο κούρεμα, όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος να διαθέσει τα κατάλληλα μηχανήματα και να δίνει εντολές για τον ορθή παρακολούθηση και συντήρηση του χώρου στα άτομα που θα έχει ορίσει αυτός για τις εργασίες συντήρησης. Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στη συντήρηση είναι:

α) Άρδευση: Οι αρδεύσεις θα γίνονται κανονικά. Η ποσότητα του νερού καθώς και η συχνότητα των αρδεύσεων θα είναι συνάρτηση των κλιματολογικών συνθηκών που θα επικρατούν και της αποθηκευτικής ικανότητας του εδάφους σε νερό. Η δαπάνη του νερού άρδευσης δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο.

β) Λίπανση: Οι λιπάνσεις θα γίνονται ανάλογα με την ανάπτυξη του χλοοτάπητα. Τα είδη και οι ποσότητες των λιπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα εγκριθούν από την επίβλεψη.

γ) Κούρεμα: Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται με χλοοκοπτική μηχανή (η οποία θα κόβει καλά, θα είναι ελαφριά και θα φέρει κάδο συλλογής του κομμένου χόρτου) σε ύψος 5 εκατοστών, όταν ο χλοοτάπητας αποκτά ύψος 8-10 εκατοστά σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το ύψος του χλοοτάπητα.

δ) Βοτάνισμα: Τα βοτανίσματα θα γίνονται για την εκρίζωση και απομάκρυνση των ζιζανίων, μόλις αυτά εμφανιστούν, με τα χέρια ή χρήση ζιζανιοκτόνων, ανάλογα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

ε) Συμπληρωματική σπορά: Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά στο χλοοτάπητα, θα πραγματοποιηθεί αμέσως επανασπορά.

στ) Καταπολέμηση ασθενειών: Για την καταπολέμηση πιθανών ασθενειών και εντομολογικών προσβολών, θα γίνουν προληπτικοί ή κατασταλτικοί ψεκασμοί εάν χρειαστεί, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση φυτοφάρμακα με ψεκαστικό μηχάνημα το οποίο υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος.

Πρόσθετα αναφέρεται ότι, αν χρειαστεί επί πλέον ενέργεια που θα συμβάλλει θετικά στην καλή ανάπτυξη του χλοοτάπητα, αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Κάτω από στις υποβάσεις θα δημιουργηθει καταλληλη υποδομή για την ορθη τοποθέτηση του  υπό προμήθεια εξοπλισμού του γηπέδου , στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Ολες οι ανωτερω εργασίες βαρυνουν τον ανάδοχο.

Τρίκαλα    /06/2016

| ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ α) ……………………….. ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Γεωπόνος Δβ’ β) ……………………….. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ α)Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ β)Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. β)ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Τεχν.Γεωπόνος | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ α)Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ β) Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ α)ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός β) ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΤΑ Γεωπόνος |
| --- | --- | --- |