ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’	3

1.	ΓΕΝΙΚΑ	3

1.1.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ	3

2.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ	3

3.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ.	5

4.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ.	5

5.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ.	5

ΤΜΗΜΑ Β’	6

1.	ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	6

2.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	6

2.1.   ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	7

ΤΜΗΜΑ Γ’	7

1.	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	7

ΤΜΗΜΑ Δ’	8

1.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	9

1.1.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ………………………………                9

ΤΜΗΜΑ Ε’	11

1.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	11

1.1.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	11

ΤΜΗΜΑ Α’

# ΓΕΝΙΚΑ

## ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών στο βοηθητικό γήπεδο του Εθνικού Σταδίου Τρικάλων.

Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται να εκτελεστούν τόσο ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όσο και εργασίες εγκατάστασης φυσικού χλοοτάπητα.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι παρακάτω επεμβάσεις:

Α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αναφέρονται στον εμπλουτισμό του ηλεκτροφωτισμού του βοηθητικού γηπέδου του Εθνικού Σταδίου Τρικάλων επί των υπαρχόντων τεσσάρων εννιάμετρων μεταλλικών πυλώνων.

Συγκεκριμένα, σε καθέναν απ’ αυτούς τους πυλώνες θα προστεθούν με κατάλληλα στηρίγματα οι αντίστοιχοι προβολείς τύπου HQI 400 Watt με λαμπτήρα IP65 E40, μαύρου χρώματος, έτσι ώστε ι συνολική ισχύς φωτισμού του κάθε πυλώνα να ανέλθει στα 1600 Watt.

Το υπάρχον ηλεκτρικό πίλλαρ θα επισκευαστεί με τους κατάλληλους μικροαυτοματισμούς, ασφάλεια, διακόπτη διαρροής και ηλεκτρικό πίνακα τεσσάρων σειρών.

Μετά τη συμπλήρωση του εξοπλισμού, της θέσης σε λειτουργία του πίλλαρ και την εγκατάσταση των προβολέων, θα γίνει δοκιμή του υπάρχοντος δικτύου καλωδιώσεων. Τυχόν κατεστραμμένα ή ανεπαρκή τμήματα θα αντικατασταθούν ή προστεθούν, προκειμένου ο συνολικός ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου να τίθεται σε πλήρη, ομαλή, ασφαλή και επαρκή λειτουργία.

Εφόσον απαιτηθούν εκσκαφές για τη διέλευση καλωδίων, θα γίνει διάνοιξη χανδάκων πλάτους 40 cm και βάθους 70 cm περίπου, εντός των οποίων θα τοποθετηθούν, για τη διέλευση των καλωδίων, πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC εξωτερικής διαμέτρου 63 mm και πάχους 2 mm, ανθεκτικών σε εσωτερική πίεση 6 atm και φέροντες οδηγούς από γαλβανιοσμένο σύρμα. Στα κατάλληλα σημεία θα κατασκευαστούν φρεάτια επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm και διαστάσεων 30Χ40Χ70 (βάθος) cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα.

Όλες οι σχετικές εργασίες και υλικά  θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και το όλο έργο θα κατασκευαστεί έντεχνα, τηρουμένων όλων των Π.Τ.Π. που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και την πιστοποίηση κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2000, για την σωστή εφαρμογή των υλικών και με εγγύηση κατασκευής.

Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Σε σχέση με τις εργασίες εγκατάστασης φυσικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδου, αρχικά προβλέπεται να γίνει εκσκαφή του χώρου του γηπέδου σε βάθος 5 εκατοστών, με τρόπο ώστε να μην προκληθούν ζημιές στο υπάρχον υπόγειο σύστημα άρδευσης. Οποιαδήποτε ζημιά η οποία θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα βαρύνει τον ίδιο.

Στη συνέχεια, ο χώρος του γηπέδου θα πληρωθεί με κηπευτικό χώμα, θα γίνει από τον ανάδοχο ανάλυση εδάφους ώστε να καθορισθούν τα κατάλληλα βελτιωτικά εδάφους, τα οποία και θα ενσωματωθούν στο έδαφος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου και Κηποτεχνίας, θα γίνει εφαρμογή μυκητοκτόνου σκευάσματος. Μετά την ομοιόμορφη διάστρωση και συμπύκνωση του εδαφικού υποστρώματος θα γίνει κατεργασία με ειδικό άροτρο (εδαφοσχίστη) και στη συνέχεια θα γίνει κατεργασία με φρέζα για να ψιλοχωματιστεί το έδαφος.

Το υπάρχον σύστημα άρδευσης θα δοκιμαστεί, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η σωστή λειτουργία του.

Κατόπιν, θα γίνει μια γενική μόρφωση του εδάφους για την απομάκρυνση των πλεοναζόντων χωμάτων καθώς και κάθε άχρηστου υλικού, ο χώρος θα ισοπεδωθεί, θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις και θα συμπιεστεί, ώστε το έδαφος να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη σπορά του χλοοτάπητα. Τέλος, θα ενσωματωθούν στο έδαφος και σε βάθος 10 εκατοστών, βελτιωτικά εδάφους, τύρφη (2 μέρη απλή και 1 μέρος εμπλουτισμένη) και βασικό λίπασμα και σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας .

Στη συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση του χλοοτάπητα με σπορά, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο. Κατά τη σπορά θα χρησιμοποιηθεί μίγμα σπόρων που θα περιέχει 1) Festuca arudinacea, Poa pratensis ή 2) Festuca arudinacea, Poa pratensis και Lolium perenne και ποσοστό περιεχομένων ζιζανίων 0% και θα γίνει εφαρμογή κατάλληλου εντομοκτόνου σκευάσματος. Αν το γκαζόν δε φυτρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό, θα πρέπει να γίνει επανασπορά, ώστε το αποτέλεσμα να κριθεί ικανοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία.

Τέλος, μετά το πρώτο κούρεμα του χλοοτάπητα και για ένα (1) μήνα θα γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα, δηλαδή αρδεύσεις, λιπάνσεις, κουρέματα, βοτανίσματα με τα χέρια, συμπληρωματική σπορά αν χρειαστεί, προληπτικοί ή κατασταλτικοί ψεκασμοί και ότι άλλο είναι απαραίτητο για τη σωστή συντήρηση του έργου.

Το συνολικό κόστος όλων των προαναφερθέντων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), των απροβλέπτων (15%) και του Φ.Π.Α. (23%), ανέρχεται στο ποσό των 46.172,36 €, εκ των οποίων τα 40.000,00 € θα καλυφθούν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Πρόγραμμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 -  Κωδικός 2014ΣΕ01600058) και τα υπόλοιπα 6.172,36 € θα καλυφθούν από δημοτικούς (ιδίους) πόρους.

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερομηνία Κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 |  |  |

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ.

…………………………………….

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ.

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερομηνία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Προϊσταμένη αρχή (Δ.Τ.Υ.) | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 |  |

ΤΜΗΜΑ Β’

# ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α) ΥΛΙΚΑ

Υλικά επιχωμάτων   :  Κηπευτικό χώμα εμπλουτισμένο με βελτιωτικά εδάφους.

- Μόρφωση εδάφους : εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

- Συντήρηση αρδευτικού συστήματος

- Ηλεκτροφωτισμός: Πυλώνες ηλεκτροφωτισμού με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά.Επισκευη ηλεκτρικόυ πίλλαρ

- Κατά τα άλλα	:	όπως προβλέπονται στις προμετρήσεις –

Προϋπολογισμό των μελετών Εφαρμογής

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν :

- Γενικές εκσκαφές

- Επιχώσεις

- Επιστρώσεις με ειδικά υλικά για την τελική διαμόρφωση του εδάφους

- Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

- Συντήρηση αρδευτικού δικτύου

- Ηλεκτροφωτισμός

- Σύνδεση με ΟΚΩ

- Υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  μελέτης.

## ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αντικείμενο

- Μελέτη έργων ανάπλασης

- Τεύχη Δημοπράτησης

ΤΜΗΜΑ Γ’

# ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά στο στάδιο της μελέτης) :

- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

- Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

- Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

- Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

- Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Εργασίες σύνδεσης με ΟΚΩ.

- Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.

- Άλλες ζώνες κινδύνου

Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε μη ειδικευμένα άτομα στις θέσεις όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες.

10)  Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου.

ΤΜΗΜΑ Δ’

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

## 1.1 Ασφάλεια εργαζομένων

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόμενους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας  του εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής :

- Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

- Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό.

- Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και να αντικαθίσταται άμεσα.

- Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό.

- Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους.

- Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόμενους.

- Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας  εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούμενο φορτίο.

- Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο από ειδικευμένα άτομα.

- Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα.

- Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά της μηχανήματα.

- Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας.

- Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας.

- Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνο θα πρέπει :

- να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια

- να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες

- να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα και

- να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας .

ΤΜΗΜΑ Ε’

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης.

| Ημερομηνία συντήρησης | Τμήμα που συντηρήθηκε | Τύπος συντήρησης | Στοιχεία υπεύθυνου συντήρησης | Υπογραφή αρμοδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ α) ……………………….. ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Γεωπόνος Δβ’ β) ……………………….. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ α)Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ β)Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. β)ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Τεχν.Γεωπόνος | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ α)Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ β) Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ α)ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός β) ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΤΑ Γεωπόνος |

# Text boxes

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ   (Φ.Α.Υ.)