| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.645,16€ χωρίς ΦΠΑ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

CPV:  30230000-0

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης:  58097 /25-10-2016

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική περιγραφή

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τιμολόγιο Προσφοράς

- ΠΑΡΑΤΗΜΑ Γ: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Προμήθεια : |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Τρικκαίων |
| ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |

# Τεχνική Περιγραφή

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Προμήθεια : |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Τρικκαίων |
| ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού δαπάνης 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, που θα καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α : 10-7134-0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

#### 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Δήμος Τρικκαίων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,  που θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  :

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| H/Y - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 38 |
| ΟΘΟΝΗ | 42 |
| ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - FAX LASER | 12 |
| ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A/M | 12 |
| ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET A3 | 6 |
| ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) | 1 |

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχων δυνατοτήτων των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν  να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο, κατά την κρίση τους, τρόπο την αντιστοιχία.)

Σε κάθε περίπτωση ο προσφερόμενος εξοπλισμός (το τελικό προϊόν) θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με πιστοποίηση ISO 9001.

| Α. Η/Υ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: |  |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Απάντηση προμηθευτή |
| Α.1 | Επεξεργαστής | Intel Core i3 > 3,40 GHz, Hyper-Threading, Socket- LGA-1150/1151, Χρονισμός μνήμης τουλάχιστον DDR3-1600, με ενσωματωμένο σύστημα γραφικών, τουλάχιστον στα 650 MHz, συσκευασία BOX (συμπεριλαμβάνει ανεμιστήρα) |  |
| Α.2 | Μητρική πλακέτα | Μητρική πλακέτα τύπου ATX ή micro-ATX, socket LGA 1150/1151, υποστήριξη Core i3, Core i5, Core i7, Dual-Core/ Quad-Core, chipset Intel Η110, υποστήριξη μνήμης DDR3 SDRAM Dual-channel μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 1600 MHz) και τουλάχιστον 16 GB συνολικά. Ελεγκτής Serial ΑΤΑ 3 Gb/s με υποστήριξη σύνδεσης τουλάχιστον 4 συσκευών , ενσωματωμένη κάρτα ήχου High Definition Audio, ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps. Τουλάχιστον 1 υποδοχή PCI Express 3.0/2.0 x1 (x16 mode), 2 x PCIe 2.0 x1, 4 εξωτερικές υποδοχές USB (τουλάχιστον η μία να είναι USB 3.0), 1-2 PS2 Combo (mouse/keyboard), Audio I/O, 1 RJ45 (LAN), 1 D-sub 15 pin(VGA), 1 S/PDIF Out (Optical). Να υποστηρίζει τη λειτουργία και διαχείριση του ενσωματωμένου συστήματος γραφικών του επεξεργαστή i3 (ή άλλου που θα προσφερθεί) |  |
| Α.3 | Μνήμη | Κεντρική Μνήμη RΑΜ DDR3-1600 MHz, Dual Channel συνολικού μεγέθους >4 GB (διπλό kit 2x 2 GΒ) |  |
| Α.4 | Σκληρός Δίσκος | Σκληρός Δίσκος τουλάχιστον SATA2 (3 Gb/s) χωρητικ. 500 MB - 16 MB CACHE, 7.200rpm |  |
| Α.5 | Κάρτα Γραφικών | Δεν κρίνεται απαραίτητη λόγω του ενσωματωμένου συστήματος γραφικών του επεξεργαστή, μπορεί όμως να προσφερθεί από τους προμηθευτές |  |
| Α.6 | Κάρτα Δικτύου | On-board 10/100/1000 Mbps |  |
| Α.7 | Οδηγός Δισκέτας | Οδηγός δισκέτας 1.44Mb, 3,5” ή αναγνώστης καρτών (Card Reader) |  |
| Α.8 | Οδηγός CD-DVD R/W | Υποστήριξη Dual-Layer (DL) , Ταχύτητα ανάγνωσης 48x CD/16x DVD, Ταχύτητα εγγραφής CD-R 48x, DVD+R 16x, DVD+R DL 8x, Συμβατό με Windows 7/ Windows 10 |  |
| Α.9 | Πληκτρολόγιο | Πληκτρολόγιο Microsoft ελληνολατινικό PS/2 ή άλλο συγκρίσιμης εμπορικής αξίας. |  |
| Α.10 | Ποντίκι | PS/2 και USB, τεχνολογίας Optical της Microsoft ή άλλο συγκρίσιμης εμπορικής αξίας. |  |
| Α.11 | Κάρτα Ήχου | on board, συμβατή με High Definition Audio |  |
| Α.12 | Κουτί - Τροφοδοτικό | Midi Tower ATX υποστήριξη και μητρικών micro-ATX), τροφοδοτικό τουλάχιστον 400W, εύκολη & γρήγορη συναρμολόγηση, εύκολη διαχείριση καλωδίων, επαρκής μέθοδος ψύξης, τουλάχιστον 2 υποδοχές θυρών USB στο μπροστινό μέρος του κουτιού |  |
| Α.13 | Λειτουργικό Σύστημα | MS-Windows 7 Professional – 32 bit GR (OEM) με αυθεντική άδεια χρήσης |  |
| Α.14 | Πολύμπριζο | Ασφαλείας, τoυλάχιστον 5 θέσεων με διακόπτη λειτουργίας. |  |

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα συνοδεύονται από γνήσιο λογισμικό της Microsoft, με άδεια χρήσης ανά Η/Υ.

| B. ΟΘΟΝΗ |
| --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: |  |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Απάντηση προμηθευτή |
| B.1 | Τύπος οθόνης | Έγχρωμη TFT LCD WIDE |  |
| B.2 | Διαγώνιος (διάσταση) | > 22΄΄ |  |
| B.3 | Aspect Ratio | 16:9 |  |
| B.4 | Μέγεθος κουκκίδας | ( 0.248 mm |  |
| B.5 | Μέγιστη Ανάλυση | Τουλάχιστον 1680x1050 |  |
| B.6 | Xρόνος απόκρισης | (5 ms |  |
| B.7 | Κοντράστ | >=1.000:1 (πραγματικό), >= 20.000:1 (δυναμικό) |  |
| B.8 | Φωτεινότητα | >=250 cd/m2 |  |
| Β.9 | Συνδεσιμότητα (Αναλογική Είσοδος Σήματος) | D-sub 15 pin (Analogue) απαραίτητη |  |
| Β.10 | Συνδεσιμότητα (Ψηφιακή Είσοδος Σήματος) | 1x DVI-D ή 1x HDMI απαραίτητη η μία από τις δύο, επιθυμητό να έχει και τις δύο |  |

| Γ. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - FAX LASER |
| --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: |  |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Απάντηση προμηθευτή |
| Α.1 | Τύπου Laser | ΝΑΙ – Μονόχρωμος |  |
| Α.2 | Λειτουργίες | Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ |  |
| Γ.3 | Ανάλυση fax | 300 x 300 |  |
| Γ.4 | Μνήμη σελίδων fax | >=200 σελίδες |  |
| Γ.5 | Ταχύτητα μετάδοσης fax | 3 Δευτ./σελίδα |  |
| Γ.6 | Ταχύτητα εκτύπωσης | >= 33 σελ./λεπτό |  |
| Γ.7 | Ταχύτητα σάρωσης | >= 20 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες) >= 9 σελ./λεπτό (έγχρωμες) |  |
| Γ.8 | Τροφοδοσία χαρτιού | 150 φύλλα |  |
| Γ.9 | Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού | Α4,Α5,Α6, Β5 |  |
| Γ.10 | Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού | Από 60 έως 120 gr/cm2 |  |
| Γ.11 | Εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ, Αυτόματα |  |
| Γ.12 | Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων | ADF 50 φύλλων |  |
| Γ.13 | Μηνιαίος κύκλος εργασιών | >=50.000 σελ. |  |
| Γ.14 | Μνήμη | 256 ΜΒ |  |
| Γ.15 | Μνήμες αριθμών κλήσης | Τουλάχιστον 50, εκ των οποίων 10 με άμεση χρήση ενός κουμπιού |  |
| Γ.16 | Σύνδεση | 2 RJ11 για είσοδο γραμμής και έξοδο σε τηλεφ. Συσκευή, USB 2.0 , Ethernet RJ45 |  |
| Γ.17 | Λειτουργία ως εκτυπωτής | ΝΑΙ με σύνδεση USB 2.0 και με Ethernet 10/100/1000 (RJ45) – Ανάλυση εκτύπωσης έως 1200 Χ 1200 – Εκτύπωση πρώτης σελίδας <=9 sec |  |
| Γ.18 | Λειτουργία ως σαρωτής | ΝΑΙ, σάρωση σε επίπεδη επιφάνεια Α4 και μέσω ADF (Διπλής όψης αυτόματα) – Ανάλυση οπτική 1200 dpi στην επίπεδη επιφάνεια και 300 dpi από τον ADF – Ταχύτητα σάρωσης 20 ασπρόμαυρες και 9 έγχρωμες σελ/λεπτό - δυνατότητα δημιουργίας αρχείων PDF – Δυνατότητα σάρωσης σε φάκελο δικτύου - Ελληνικό OCR |  |
| Γ.19 | Αναλώσιμα -Εξαρτήματα | Να χρησιμοποιεί ενιαία μονάδα γραφίτη-τυμπάνου (toner-drum) και όχι ξεχωριστά εξαρτήματα |  |

| Δ. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Α/Μ |
| --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: |  |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Απάντηση προμηθευτή |
| Δ.1 | Τύπου Laser | ΝΑΙ – Μονόχρωμος (Εκτύπωση μόνο με μαύρο γραφίτη) |  |
| Δ.2 | Μέγεθος χαρτιού | Έως Α4, υποστήριξη και μικρότερων μεγεθών χαρτιού και φακέλων |  |
| Δ.3 | Ταχύτητα μαύρης εκτύπωσης | Τουλάχιστον 30 σελ./λεπτό |  |
| Δ.4 | Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας | <= 9 sec |  |
| Δ.5 | Ανάλυση εκτύπωσης | 600x600 dpi πραγματική, 1200x1200 dpi μέσω software |  |
| Δ.6 | Αυτόματη τροφοδοσία | 300 φύλλα |  |
| Δ.7 | Έξοδος χαρτιού | 100 φύλλα |  |
| Δ.8 | Εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ, αυτόματα |  |
| Δ.9 | Μνήμη | >=128 MB |  |
| Δ.10 | Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | >=45.000 σελ. |  |
| Δ.11 | Ελάχιστο Βάρος χαρτιού | 60 gr/m2 |  |
| Δ.12 | Σύνδεση | USB 2.0 και Ethernet/LAN (RJ45) |  |
| Δ.13 | Αναλώσιμα -Εξαρτήματα | Να χρησιμοποιεί ενιαία μονάδα γραφίτη-τυμπάνου (toner-drum) και όχι ξεχωριστά εξαρτήματα |  |

| Ε. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET A3 |
| --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: |  |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Απάντηση προμηθευτή |
| Ε.1 | Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |  |
| Ε.2 | Λειτουργίες | Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ |  |
| Ε.3 | Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων ADF | ΝΑΙ |  |
| Ε.4 | Μέγιστος Μηνιαίος κύκλος εργασιών | 12.000 σελ. |  |
| Ε.5 | Μνήμη | 256 ΜΒ |  |
| Ε.4 | Συνδεσιμότητα | Ethernet - USB |  |
| Ε.5 | Τύπος Εκτύπωσης | Έγχρωμη |  |
| Ε.6 | Ανάλυση Εκτύπωσης | Έως 4800Χ1200 dpi |  |
| Ε.7 | Ταχύτητα Εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη 15 σελ/λεπτό – Έγχρωμη 8 σελ/λεπτό |  |
| Ε.8 | Εκτύπωσης διπλής όψης | Χειροκίνητη, θα εκτιμηθεί θετικά αν είναι αυτόματη |  |
| Ε.9 | Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 9 σελ/λεπτό |  |
| Ε.10 | Ζουμ αντιγραφής | 25% - 400% |  |
| Ε.11 | Ανάλυση Σάρωσης | Έως 1200 dpi |  |
| Ε.12 | Μέγιστο Μέγεθος Σάρωσης | Α3 |  |
| Ε.13 | Σάρωση σε | Email-PC |  |
| Ε.14 | Scan file format | Τουλάχιστον PDF- JPEG-BMP-TIFF |  |
| Ε.15 | Ανάλυση fax | 180 x 180 |  |
| Ε.16 | Μνήμη σελίδων fax | >=100 σελίδες |  |
| Ε.17 | Τροφοδοσία χαρτιού | 250 φύλλα |  |
| Ε.18 | Τροφοδοσία Αυτόματου Τροφοδότη | 35 φύλλα |  |
| Ε.19 | Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού | A3,Α4,Α5,Α6 |  |
| Ε.20 | Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού | Από 60 έως 200 gr/cm2 |  |
| Ε.21 | Αναλώσιμα | Μελάνια inkjet |  |

| ΣΤ. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) |
| --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: |  |
| Α/Α |  | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Απάντηση προμηθευτή |
| ΣΤ.1 | Τεχνολογία προβολής | DLP |  |
| ΣΤ.2 | Μέγεθος εικόνας | 60” – 300” |  |
| ΣΤ.3 | Κατακόρυφη ρύθμιση | ±20o |  |
| ΣΤ.4 | Συνδεσιμότητα | Analog Audio, Component Video, Composite Video, HDMI, RS-232, S-Video, USB, VGA |  |
| ΣΤ.5 | Ανάλυση | 640 x 480 pixels VGA (native), μέγιστη 1920 x 1200 pixels UXGA |  |
| ΣΤ.6 | Αντίθεση | 13000 : 1 |  |
| ΣΤ.7 | Φωτεινότητα | 3000 ANSI lumens |  |
| ΣΤ.8 | Τηλεχειρισμός | ΝΑΙ |  |
| ΣΤ.9 | Μέγιστος χρόνος λειτουργίας λάμπας | 7500 ώρες |  |
| ΣΤ.10 | Επίπεδο θορύβου | 32 db |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Στον παραπάνω εξοπλισμό απαραίτητα θα πρέπει να τηρηθούν τα εξής:

- να υπάρχουν τεχνικά εγχειρίδια για όλες τις συσκευές.

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | H/Y - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΤΕΜ. | 38 | 430,00 | 16.340,00 |
| 2 | ΟΘΟΝΗ | ΤΕΜ. | 42 | 130,00 | 5.460,00 |
| 3 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - FAX LASER | ΤΕΜ. | 12 | 360,00 | 4.320,00 |
| 4 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A/M | ΤΕΜ. | 12 | 250,00 | 3.000,00 |
| 5 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET Α3 | ΤΕΜ. | 6 | 195,86 | 1.175,16 |
| 6 | ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30.645,16 |
| ΦΠΑ 24% | 7.354,84 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 38.000,00 |

Δηλαδή συνολικά,  38.000,00 €

Τρίκαλα  5/10/2016

| Ο συντάξας | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος | Η Δ/ντρια |
| Παπανικολάου Φειδίας | Μίχος Χρήστος | Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη |