ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		                                       ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ				αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Τρικκαίων»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  185.900,00 €

Πληροφορίες : Γάκη Κωνσταντίνα	                          ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημοτικούς Πόρους

Ταχ. Δ/νση :                                                                        Κ.Α.   15-71350000

Τηλ. : 2431063241

Fax:

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Τρικκαίων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ:			         149.919,40 €

ΦΠΑ 24%:	                                                 35.980,65 €

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	185.900,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		                           ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ			 αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Τρικκαίων»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  185.900,00 €

Πληροφορίες : Γάκη Κωνσταντίνα	             ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημοτικούς Πόρους

Ταχ. Δ/νση :                                                          Κ.Α. 15-71350000

Τηλ. : 2431063241

Fax:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και η αντικατάσταση των υπαρχόντων οργάνων και των  περιφράξεων λόγω παλαιότητας με καινούρια , καθώς και κατασκευή δαπέδων ασφαλείας με γενικότερο στόχο τη δημιουργία 35 σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών που θα  τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και θα και θα διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα.

Μετά από αυτοψίες που διενεργήθηκαν για την καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων στις στις εξής παιδικές χαρές :

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Βουβής

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Αγρότισσας

- Παιδική χαρά δίπλα στο Τζαμί

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Αμυγδαλών

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Λαναρά

- Παιδική χαρά επί της οδού Καλύμνου (δίπλα στο 7ο Νηπιαγωγείο-Νοσοκομείο)

- Παιδική χαρά επί της Πλατείας ΟΣΕ

- Παιδική χαρά επί του πάρκου Ματσόπουλου

- Παιδική χαρά επί της οδού Κ. Ραδίνου (απέναντι από 4ο Γυμνάσιο)

- Παιδική χαρά στην περιοχή ΔΕΗ

- Παιδική χαρά επί της Πλατείς Ομόνοιας

- Παιδική χαρά απέναντι από Κλωτσοτήρα

- Παιδική χαρά επί της οδού Κουτσομυλίων

- Παιδική χαρά στα Σεισμόπληκτα δίπλα από εμπορική Αγορά

- Παιδική χαρά επί της οδού Κατσώνη (Αγία Μονή)

- Παιδική χαρά στον Πυργετό

- Παιδική χαρά στον Πύργο επί της οδού Ράγκου

- Παιδική χαρά στο Φλαμούλι

- Παιδική χαρά στο Μεγάλα Καλύβια

- Παιδική χαρά στο Ριζαριό

- Παιδική χαρά στο Μεγαλοχώρι

- Παιδική χαρά στους Αγίους Αποστόλους

- Παιδική χαρά στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο

- Παιδική χαρά στο Μικρό Κεφαλόβρυσο

- Παιδική χαρά στη Μεγάρχη

- Παιδική χαρά στο Πρίνος

- Παιδική χαρά στο Διαλεχτό

- Παιδική χαρά στο Δενδροχώρι

- Παιδική χαρά στο Βαλτινό

- Παιδική χαρά στη Λεπτοκαρυά

- Παιδική χαρά στη Σωτήρα

- Παιδική χαρά στην Ράξα

- Παιδική χαρά στο Ρίζωμα

- Παιδική χαρά στον Πλάτανο

- Παιδική χαρά σην Κρηνίτσα

Διαπιστώθηκε ότι στις συγκεκριμένες παιδικές χαρές  τα σημαντικότερα προβλήματα σήμερα, αφορούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, κυρίως λόγω της λανθασμένης τοποθέτησής του που δεν ικανοποιεί τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας, της κακής ή και λανθασμένης χρήσης, αλλά και των βανδαλισμών που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια.

Οι φθορές των οργάνων στους χώρους αυτούς, καθιστούν την πιστοποίησή τους αδύνατη.

Οι επιφάνειες πτώσης ( δάπεδα στον χώρο παιχνιδιού) καλύπτονται  από φυσικό έδαφος - χαλίκι σε ακατάλληλη κοκκομετρία και όσον αφορά την περίφραξη, οι πιο πολλές παιδικές χαρές δεν είναι περιφραγμένες, κι έτσι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη αρχικά θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα όργανα των υπαρχόντων παιδικών χαρών μετά προσοχής και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία από το εργατικό δυναμικό του Δήμου .

Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί ο νέος εξοπλισμός σε νέο δάπεδο ασφαλείας .

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι χώροι θα περιφραχθούν με μεταλλικό κάγκελο με πόρτα και θα διαθέτουν βρύση .

Οι παραπάνω εργασίες έχουν σαν στόχο να λύσουν τα λειτουργικά προβλήματα δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφαλές και αισθητικά αναβαθμισμένο, τόσο για τους πολίτες όσο κυρίως για τα παιδιά που θα παίζουν στους χώρους αυτούς.

Η υπό μελέτη παιδικές χαρές έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και η προτεινόμενη αρχιτεκτονική οργάνωση τους αποτυπώνεται  σε τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης .

Πιο αναλυτικά  σε κάθε παιδική χαρά θα γίνουν εκσκαφές εξυγίανσης και εκσκαφές σε όλες τις επιφάνειες που θα επιστρωθούν , κι αυτές θα εκτελεστούν με μικρό μηχάνημα και χειρωνακτικά από τους εργάτες του Δήμου .

Οι επιστρώσεις  στους διαδρόμους κίνησης και στον υπόλοιπο  χώρο των παιδικών χαρών θα γίνει  με φυτική γη για τη δημιουργία ανάπτυξης πράσινου,  σύμφωνα με τη μελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας σε μια στρώση με ελάχιστο πάχος 0,25m, αφού προηγουμένως η επιφάνεια έδρασής της καθαρισθεί και προετοιμασθεί επιμελώς. Η τοποθέτηση του κηπευτικού χώματος θα συμπυκνώνεται ελαφρά.

Κάθε παιδική χαρά θα περιφράσσεται με μεταλλικό κιγκλίδωμα και θα τοποθετείται θύρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές .

Η περίφραξη δημιουργεί ένα σημαντικό δεδομένο για τον σχεδιασμό, διότι αποτελεί ένα ισχυρό χωρικό όριο. Μια παιδική χαρά που είναι ανοικτή προς τον περιβάλλοντα χώρο (συνήθως χώρο πρασίνου ή πάρκο) έχει πρόσβαση από παντού και διεξόδους προς κάθε κατεύθυνση. Ο περίκλειστος χώρος «εντός περίφραξης» αποτελεί μια οντότητα, ένα σύνολο με αυτόνομο σχεδιασμό και μόνο η είσοδός του συνδέεται με το δίκτυο του περιβάλλοντα χώρου .

Τα δάπεδα ασφαλείας στους χώρους παιχνιδιού θα διαστρώνονται πρώτα με μια στρώση μεταβλητού πάχους 0.25m με αμμοχάλικο και κατόπιν η επιφάνεια πτώσης των οργάνων που θα δημιουργείται θα έχει πάχος 0.30m και θα καλύπτεται με άμμο με κοκκομετρική διαβάθμιση από 0 έως 2 χιλ. .

Πάνω σε αυτή την επιφάνεια θα τοποθετούνται νέα σύγχρονα μοντέρνα όργανα όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω σε κάθε παιδική χαρά :

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Βουβής : 2 κούνιες διθέσιες παίδων μεταλλικές , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 αναρρίχηση δέντρο ύψους 300cm, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 3 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές , 1 κούνια διθέσια νηπίων μεταλλική , 1 τσουλήθρα νηπίων μεταλλική.

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Αγρότισσας : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική,  1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική, 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές , 1 κούνια διθέσια νηπίων μεταλλική , 1 τσουλήθρα νηπίων μεταλλική.

- Παιδική χαρά δίπλα στο Τζαμί : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 αναρρίχηση δέντρο ύψους 300cm,  3 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές , 1 κούνια διθέσια νηπίων μεταλλική , 1 τσουλήθρα νηπίων μεταλλική.

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Αμυγδαλών : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα νηπίων μεταλλική, 1 αλογάκι παλινδρομικό, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Λαναρά : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική , 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική.

- Παιδική χαρά επί της οδού Καλύμνου (δίπλα στο 7ο Νηπιαγωγείο-Νοσοκομείο) : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική , 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική.

- Παιδική χαρά επί της πλατείας ΟΣΕ : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική,  1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά επί του πάρκυο Ματσόπουλου : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική,  1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική , 1 τσουλήθρα νηπίων μεταλλική.

- Παιδική χαρά επί της Οδού Κ. Ραδίνου (απέναντι από 4ο Γυμνάσιο) : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική , 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική.

- Παιδική χαρά στην περιοχή ΔΕΗ : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική , 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική.

- Παιδική χαρά επί της πλατείας Ομόνοιας : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 αλογάκι παλινδρομικό μεταλλικό, 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά απέναντι από Κλωτσοτήρα : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά επί της Οδού Κουτσομυλίων : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά στα Σεισμόπληκτα (Εμπορική Αγορά) : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 αλογάκι παλινδρομικό μεταλλικό , 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά επί της οδού Κατσώνη (Αγία Μονή) : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική,  1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά στον Πυργετό : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική , τσουλήθρα νηπίων μεταλλική , 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά στον Πύργο επί της οδού Ράγκου : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική , τσουλήθρα παίδων μεταλλική , 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 1 τσουλήθρα νηπίων μεταλλική ,  2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά στο Φλαμούλι : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική,  1 αλογάκι παλινδρομικό, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά στα Μεγάλα Καλύβια : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική  .

- Παιδική χαρά στο Ριζαριό : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 4 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές , 1 κούνια διθέσια νηπίων μεταλλική , 1 τσουλήθρα νηπίων μεταλλική  .

- Παιδική χαρά στο Μεγαλοχώρι : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές  .

- Παιδική χαρά στους Αγίους Αποστόλους : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 1 αλογάκι παλινδρομικό, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 3 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά στο Μικρό Κεφαλόβρυσο : : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές,

- Παιδική χαρά στη Μεγάρχη : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική,  1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές, .

- Παιδική χαρά στο Πρίνος : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά στο Διαλεχτό : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική ,  1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική, 1 αλογάκι παλινδρομικό .

- Παιδική χαρά στο Δενδροχώρι : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική  .

- Παιδική χαρά στο Βαλτινό : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  ,  1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά στη Λεπτοκαρυά : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  , 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική , 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά στη Σωτήρα : : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική ,  1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική,  2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά στη Ράξα : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  ,  1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική, 2 τραμπάλες 2 θέσεων μεταλλικές .

- Παιδική χαρά στο Ρίζωμα : 1 κούνια 4 θέσεων (2 παίδων + 2 νηπίων) μεταλλική  ,  1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική, 1 οριζόντια κλίμακα μεταλλική, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

- Παιδική χαρά στον Πλάτανο : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική,  1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική, 1 κούνια διθέσια νηπίων μεταλλική .

- Παιδική χαρά στην Κρηνίτσα : 1 κούνια διθέσια παίδων μεταλλική, 1 τσουλήθρα παίδων μεταλλική,  1 αλογάκι παλινδρομικό μεταλλικό, 1 τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική .

Όλο το έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα , τηρούμενων όλων των ΠΤΠ που διέπουν τις αντίστοιχες εργασίες. Οι παιδικές χαρές που θα κατασκευαστούν θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και λειτουργίας των χώρων από πιστοποιημένο φορέα ελέγχου και την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 της 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931/τ. Β΄/18-05-2009) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (Απ. 27934/2014 Υπ. Εσωτ.) . Επιπλέον το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Στις υποχρεώσεις των προμηθευτών περιλαμβάνονται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, το κόστος μεταφοράς  του εξοπλισμού και η τοποθέτηση .

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η δαπάνη για προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 149.919,40 € πλέον ΦΠΑ 24%  35.980,65 € , συνολικά 185.900,00 € , είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α.  15-71350000  και προέρχεται από πόρους του Δήμου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή κατά ομάδα .

Ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας .

# Τρίκαλα. 27-07-2016

Συντάχθηκε                                                            Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Τ.Υ.& Π.

# Γάκη Κωνσταντίνα                                      Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη

# Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε                                                   Αρχ. Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Τρικκαίων» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 185.900,00 € Πληροφορίες : Γάκη Κωνσταντίνα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημοτικούς Πόρους Ταχ. Δ/νση : Κ.Α. 15-71350000 Τηλ. : 2431063241 Fax: Προϋπολογισμός α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή (€) Συνολική Τιμή (€) 1η ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 1 1.1 Κούνια 4 θέσεων (2Παίδων+2Νηπίων) μεταλλική Τεμ. 19 805 15.295,00 2 1.2 Κούνια νηπίων 2 θέσεων μεταλλική Τεμ. 5 475 2.375,00 3 1.3 Κούνια παίδων 2 θέσεων μεταλλική Τεμ. 17 370 6.290,,00 4 1.4 Τσουλήθρα παίδων μεταλλική Τεμ. 35 495 17.325,00 5 1.5 Τσουλήθρα νηπίων μεταλλική Τεμ. 8 520 4.160,00 6 1.6 Τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική Τεμ. 56 150 8.400,00 7 1.7 Άλογο παλινδρομικό μεταλλικό Τεμ. 7 405 2.835,00 8 1.8 Οριζόντια κλίμακα μεταλλική Τεμ. 20 325 6.500,00 9 9.Αναρρίχηση δέντρο με ύψος 300 cm Τεμ. 2 3.050 6.100,00 Σύνολο 1η ομαδα 69.280,00 Φ. Π. Α. 24 % 16.627,20 Γενικό Σύνολo 1η ομαδα 85.907,20 2η ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 10 2.1 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη m3 1.119,913 2,30 2.575,80 11 2.2 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού παχους m3 940,00 9,22 8.666,80 12 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου η χειμάρρου m3 1.440,00 7,22 10.396,80 Σύνολο 2η ομάδα 21.639,40 Φ. Π. Α. 24 % 5.193,45 Γενικό Σύνολo 2η ομάδα 26.832,85 Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, το κόστος μεταφοράς του εξοπλισμού και η τοποθέτηση . Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.4155/13. Η δαπάνη για προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 81.630,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 19.591,20 €, συνολικά 101.221,20 € , είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. και προέρχεται από πόρους του Δήμου. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή κατά ομάδα . Ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας .

3η ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 13 3.1 Κιγκλιδώματα m 2.120,00 25 53.000,00 14 3.2 Πόρτες τεμ. 40 150 6.000,00 Σύνολο 3η ομαδα 59.000,00 Φ. Π. Α. 24 % 14.160,00 Γενικό Σύνολo 3η ομαδα 73.160,00 Σύνολo ομάδων 149.919,40 Σύνολo Φ. Π. Α. 24 % 35.980,65 Γενικό Σύνολο Ομάδων 185.900,00

Τρίκαλα. 27-07-2016 Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια Τ.Υ.& Π. Γάκη Κωνσταντίνα Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε Αρχ. Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ				ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών».

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 185.900,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημοτικούς Πόρους

Πληροφορίες : Γάκη Κωνσταντίνα	 	 Κ.Α. 15-71350000

Ταχ. Δ/νση :

Τηλ. : 2431063245

Fax

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρε το σήμα EN1176 για τα όργανα παιδικής χαράς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού .

Συγκεκριμένα :

1. Οι προμηθευτές για την πρώτη ομάδα θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων:

- ΕΝ 1176:2008 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών , ή ισοδύναμα αυτών) .

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, υγιεινή και ασφάλειας κατά OHSAS 18001, ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστών ή των συμμετεχόντων, ή του υπεργολάβου, των εξοπλισμών παιδικής χαράς σχετικά με την εμπορία ή/και  κατασκευή οργάνων παιδικής χαράς.

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, υγιεινή και ασφάλειας κατά OHSAS 18001, ή άλλο ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης , την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς.

2. Οι προμηθευτές για την δεύτερη ομάδα θα πρέπει να προσκομίσουν :

    - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστών ή των συμμετεχόντων ή του υπεργολάβου.

    - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, ή άλλο ισοδύναμο του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των αδρανών υλικών , σχετικά με εγκατάσταση του δαπέδου ασφαλείας.

    - Για τα δάπεδα ασφαλείας απαιτείται για την άμμο να κατατεθεί CE με κοκκομετρική διαβάθμιση από 0 έως 2 χιλ.

3. Οι προμηθευτές για την τρίτη ομάδα θα πρέπει να προσκομίσουν :

    - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστών ή των συμμετεχόντων ή του υπεργολάβου.

    - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 , ή άλλο ισοδύναμο του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση εξοπλισμού της περίφραξης των παιδικών χαρών .

1η ΟΜΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

# Κάθε όργανο θα φέρει σε ευκρινές σημείο πινακίδα με τις ακόλουθες πληροφορίες :

- Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου,

- Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία παιδιών

- Μέγιστος αριθμός χρηστών

- Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμα αυτών.

Επιπλέον για κάθε όργανο θα πρέπει να παραδίδεται εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπου θα περιέχονται πληροφορίες για :

- Τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του,

- Τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξής του,

- Τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων. Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό.

Κάθε όργανο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 : 2008 1176 ή ισοδύναμα αυτών.

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεχθεί ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες και τροχισμένες κατάλληλα και να μην γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.) και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμα αυτών.

Η θεμελίωση και οι απαιτούμενες στηρίξεις των οργάνων να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, περί τοποθέτησης οργάνων.

Τα ξύλινα στοιχεία πρέπει να είναι από Πέυκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%.

Η συνδεσμολογία να γίνει με χαλύβδινες βίδες, θερμογαλβανισμένες και να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά καπάκια, μεγάλης αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, τα οποία αφενός θα παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυματισμούς, αφετέρου δε θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

Τα βερνίκια και τα χρώματα θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση χωρίς μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Είναι απαραίτητα δε να έχουν ως βάση το νερό ώστε να καθίστανται κατάλληλα για χρήση από παιδιά.

Όλα τα όργανα της παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαΐκούς κανονισμούς του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και θα συνοδεύονται με βεβαίωση ελέγχου που θα επιβεβαιώνει την καταλληλότητα τους με τις απαιτούμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, ο οποίος θα έχει εκδόσει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

Για τη στερέωση των οργάνων στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ορθοστάτης διαθέτει μια βάση πάκτωσης που αποτελείται από σωλήνα πάκτωσης Φ60 χιλ., πάχους 3 χιλ. και μήκους 60 εκ., γαλβανισμένη, βαρέως τύπου, που μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής. Όλα τα μεταλλικά μέρη της βάσης πάκτωσης ηλεκτροσυγκολούνται μεταξύ τους με κόλληση υψηλών μηχανικών αντοχών.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε λάκκους διαστάσεων 400×400 mm και βάθος περίπου 450 mm.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται υλικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA).

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37.

ΞΥΛΙΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ξυλεία είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές, υγρασίας 16-18%. Η Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%). Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Όλα τα ξύλινα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Ακόμα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα μέταλλα θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα εξασφαλίζουν στις μεταλλικές κατασκευές μεγάλη διάρκεια αντίστασης στη διάβρωση και την οξείδωση.

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους, θα ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο επιστρώσεων.

Αναλυτικά ακολουθούν οι ειδικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι μεν ενδεικτικές, αλλά η απόκλιση εξ’ αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% για κάθε άξονα, λόγω περιορισμών στους χώρους εγκατάστασης.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008.

Η σημύδα (πλακάζ θαλάσσης) είναι εμποτισμένα φίλα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ειδική σύνθεση του το καθιστά μοναδικό υλικό στην κατηγορία του γιατί αποτελείται από διάφορες στρώσεις πεπιεσμένης μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό πάχος του) t=1,5mm.

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με:

- Τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 ή ισοδύναμα αυτών .

- Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2008

- Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004

# 1.1 Κούνια 4 θέσεων μεταλλική (2 παίδων + 2 νηπίων)

| Κούνια 4 θέσεων ( 2 νηπίων + 2 παίδων ) μεταλλική. |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 633 cm | Μήκος : | 650 cm |
| Πλάτος : | 300 cm | Πλάτος : | 650 cm |
| Ύψος : | 212 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 120 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 1,5 – 14 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 4 Άτομα |
| Δραστηριότητες : | Κούνια –Αιώρηση. |
| Αποτελείται από δύο μεταλλικούς οριζόντιούς δοκούς, έξη μεταλλικούς ορθοστάτες ( ποδαρικά ), ένα μεταλλικό προστατευτικό πλαίσιο, δύο κούνιες νηπίων και δύο κούνιες παίδων. |

# Γενική τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από δύο οριζόντιους δοκούς, έξι μεταλλικούς ορθοστάτες ( ποδαρικά ), μεταλλικό προστατευτικό πλαίσιο, δύο καθίσματα νηπίων και δύο καθίσματα παίδων.

Αναλυτική τεχνική περιγραφή.

Η οριζόντια δοκός αποτελείται από δύο μεταλλικούς σωλήνες 120 Χ 60 mm το οποίο στα άκρα φέρει οπές για την συναρμολόγηση με τους ορθοστάτες. Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού προσαρμόζεται μηχανισμός για την συγκράτηση του καθίσματος. Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοσωλήνα 60 Χ 2 mm και έχουν ενσωματωμένη πλάκα με τέσσερις οπές για να μπορούν να συναρμολογηθούν με την οριζόντια δοκό. Το προστατευτικό πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα 33 Χ 2 mm και 26 Χ 2 mm. Η τοποθέτησή του είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό μας. Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης , με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες πάχους 6mm .

Η θεμελίωση γίνεται σκάβοντας έξι λάκκους διαστάσεων 400Χ400 mm και βάθους 450 mm.

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Οκτακόσια πέντε ευρώ (805 € )

# 1.2 Κούνια παίδων 2 θέσεων μεταλλική

| Κούνια παίδων 2 θέσεων μεταλλική. |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 325 cm | Μήκος : | 350 cm |
| Πλάτος : | 160 cm | Πλάτος : | 650 cm |
| Ύψος : | 212 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 120 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 3 – 14 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 2 Άτομα |
| Δραστηριότητες : | Κούνια –Αιώρηση. |
| Αποτελείται από έναν μεταλλικό οριζόντιο δοκό, τέσσερις μεταλλικούς ορθοστάτες ( ποδαρικά ), και δύο κούνιες παίδων. |

Γενική τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από μία οριζόντιο δοκό, τέσσερις μεταλλικούς ορθοστάτες ( ποδαρικά ), και δύο κάθισμα παίδων.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Η οριζόντια δοκός αποτελείται από μια μεταλλική σωλήνα 120 Χ 60 Χ 3 mm συνολικού μήκους 300 cm το οποίο στα άκρα φέρει οπές 12 mm για την συναρμολόγηση με τους ορθοστάτες. Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού προσαρμόζεται μηχανισμός, σε ανάλογη απόσταση μεταλλικά ρουλεμάν 15 Χ 42 mm ( κουζινέτα ) για την συγκράτηση του καθίσματος. Για την συγκράτηση του κάθε καθίσματος απαιτούνται δύο τεμάχια κουζινέτα και κοχλίες Μ 14 με περικόχλιο ασφαλείας.

Η γαλβανισμένες βίδες καλύπτονται από πλαστικά εξαρτήματα αντοχής.

Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοσωλήνα 60 Χ 2 Χ 280 cm. Στο επάνω μέρος είναι κουρπαριστές, και έχουν ενσωματωμένη πλάκα με τέσσερις οπές για να μπορούν να συναρμολογηθούν με την οριζόντια δοκό. Στο κάτω μέρος έχουν ενσωματωμένα αγκύρια για την πάκτωση τους.

Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2.    Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm .

Η θεμελίωση γίνεται σκάβοντας τέσσερις λάκκους διαστάσεων 400Χ400 mm και βάθους 450 mm.

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Τριακόσια εβδομήντα ευρώ (370 € )

# 1.3 Κούνια νηπίων 2 θέσεων μεταλλική

| Κούνια νηπίων 2 θέσεων μεταλλική. |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 325 cm | Μήκος : | 350 cm |
| Πλάτος : | 160 cm | Πλάτος : | 650 cm |
| Ύψος : | 212 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 120 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 1,5 – 3 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 2 Άτομα |
| Δραστηριότητες : | Κούνια –Αιώρηση. |
| Αποτελείται από έναν μεταλλικό οριζόντιο δοκό, τέσσερις μεταλλικούς ορθοστάτες (ποδαρικά), και δύο κούνιες νηπίων. |

Γενική τεχνική περιγραφή:

Αποτελείται από έναν μεταλλικό οριζόντιο δοκό, τέσσερις μεταλλικούς ορθοστάτες (ποδαρικά),  και δύο κούνιες νηπίων.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Η οριζόντια δοκός αποτελείται από μια μεταλλική σωλήνα 120 Χ 60 Χ 3 mm συνολικού μήκους 300 cm το οποίο στα άκρα φέρει οπές 12 mm για την συναρμολόγηση με τους ορθοστάτες.

Στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού προσαρμόζεται μηχανισμός, σε ανάλογη απόσταση μεταλλικά ρουλεμάν 15 Χ 42 mm ( κουζινέτα ) για την συγκράτηση του καθίσματος.

Για την συγκράτηση του κάθε καθίσματος απαιτούνται δύο τεμάχια κουζινέτα και κοχλίες Μ 14 με περικόχλιο ασφαλείας.

Η γαλβανισμένες βίδες καλύπτονται από πλαστικά εξαρτήματα αντοχής.

Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοσωλήνα 60 Χ 2 Χ 280 cm. Στο επάνω μέρος είναι κουρπαριστές, και έχουν ενσωματωμένη πλάκα με τέσσερις οπές για να μπορούν να συναρμολογηθούν με την οριζόντια δοκό. Στο κάτω μέρος έχουν ενσωματωμένα αγκύρια για την πάκτωση τους.

Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2.    Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm .

Η θεμελίωση γίνεται σκάβοντας τέσσερις λάκκους διαστάσεων 400Χ400 mm και βάθους 450 mm.

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (475 € )

1.4. Τσουλήθρα παίδων

| Τσουλήθρα παίδων μεταλλική. |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 370 cm | Μήκος : | 735 cm |
| Πλάτος : | 70 cm | Πλάτος : | 400 cm |
| Ύψος : | 240 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 170 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 3 – 14 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 1 Άτομο |
| Δραστηριότητες : | Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση. |
| Αποτελείται από έναν ασκεπή μεταλλικό πύργο με ενσωματωμένη μεταλλική σκάλα και μία τσουλήθρα 300cm. |

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Η σκάλα αποτελείτε από δύο μεταλλικούς στύλους από χαλυβδοσωλήνα 42 Χ 2 mm και πέντε μεταλλικούς σωλήνες για σκαλοπάτια 33 Χ 2 mm. Δύο μεταλλικές χαλυβδοσωλήνες 42 Χ 2 mm για την στήριξη του παταριού. Το πατάρι κατασκευάζεται από μπακλαβωτή λαμαρίνα 3 mm 42 Χ 40 cm.

Από δύο μεταλλικές χειρολαβές αποτελούμενες από 38 Χ 72 cm, μία κουπαστή και δύο προστατευτικές μπάρες από χαλυβδοσωλήνα 26 mm Χ 2 mm X 216 cm. Στις δύο μεριές της κουπαστής προσαρμόζεται πλακάζ θαλάσσης πάχος 15 mm.

Η τσουλήθρα έχει πλάτος 45 cm, ύψος 180 cm και μήκος 300 cm και τοποθετείται απέναντι από τα σκαλοπάτια στο πατάρι. Είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5mm στραντζαρισμενεί και κυλινδραρισμένεί στην έξοδο. Έχει ένα στραντζαρίσμα στο τέλος στα 51 cm οπού δημιουργεί την ζώνη εξόδου, από κάτω φέρει κόντρες για να ενισχυθεί η σκάφη. Αριστερά και δεξιά έχει βιδωμένο με γαλβανισμένες κασονόβιδες πλακάζ θαλάσσης 21mm.

Η γωνία κλίσης της τσουλήθρας προς το έδαφος δεν υπερβαίνει τις 40ο .

Για την θεμελίωση της σκάλας ανοίγουμε λάκκο διαστάσεων 300 mm , μήκους 1000 mm και βάθους 450 mm. Ενώ για την θεμελίωση της σκάφης χρειάζεται λάκκος 300Χ600 και βάθος 450 mm .

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (495 € )

1.5. Τσουλήθρα νηπίων

| Τσουλήθρα νηπίων μεταλλική. |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 277 cm | Μήκος : | 627 cm |
| Πλάτος : | 64 cm | Πλάτος : | 364 cm |
| Ύψος : | 190 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 120 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 1,5 – 14 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 1 Άτομο |
| Δραστηριότητες : | Εύκολη ανάβαση, Παρατηρητήριο, Ολίσθηση. |
| Αποτελείται από έναν ασκεπή μεταλλικό πύργο με ενσωματωμένη μεταλλική σκάλα και μία τσουλήθρα 200cm. |

Η σκάλα αποτελείτε από δύο μεταλλικούς στύλους από χαλυβδοσωλήνα 42 Χ 2 mm και δέκα μεταλλικούς σωλήνες για σκαλοπάτια 33 Χ 2 mm. Δύο μεταλλικές χαλυβδοσωλήνες 42 Χ 2 mm για την στήριξη του παταριού. Το πατάρι κατασκευάζεται από μπακλαβωτή λαμαρίνα 3 mm 42 Χ 40 cm. Από δύο μεταλλικές χειρολαβές αποτελούμενες από 38 Χ 72 cm, μία κουπαστή και δύο προστατευτικές μπάρες από χαλυβδοσωλήνα 26 mm Χ 2 mm . Στις δύο μεριές της σκάλας προσαρμόζεται πλακάζ θαλάσσης πάχος 15 mm.

Η τσουλήθρα έχει πλάτος 44 cm , ύψος 130 cm και μήκος 200 cm και τοποθετείται απέναντι από τα σκαλοπάτια στο πατάρι. Είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5mm στραντζαρισμενεί και κυλινδραρισμένεί στην έξοδο. Έχει ένα στραντζαρίσμα στο τέλος στα 51 cm οπού δημιουργεί την ζώνη εξόδου, από κάτω φέρει κόντρες για να ενισχυθεί η σκάφη.

Αριστερά και δεξιά έχει βιδωμένο με γαλβανισμένες κασονόβιδες πλακάζ θαλάσσης 21mm.

Η γωνία κλίσης της τσουλήθρας προς το έδαφος δεν υπερβαίνει τις 40ο .

Για την θεμελίωση της σκάλας ανοίγουμε λάκκο διαστάσεων 300 mm , μήκους 1000 mm και βάθους 450 mm. Ενώ για την θεμελίωση της σκάφης χρειάζεται λάκκος 300Χ600 και βάθος 450 mm .

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Πεντακόσια είκοσι ευρώ (520 € )

1.6. Τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική

| Τραμπάλα 2 θέσεων μεταλλική |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 255 cm | Μήκος : | 455 cm |
| Πλάτος : | 60 cm | Πλάτος : | 260 cm |
| Ύψος : | 90 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 100 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 1,5 – 14 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 2 Άτομα |
| Δραστηριότητες : | Ταλάντωση. |
| Αποτελείται από τον μεταλλικό φορέα (κυρίως όργανο) με καθίσματα, χειρολαβές και μία βάση. |

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Η μεταλλική βάση είναι από χαλυβδοσωλήνα 60 Χ 2 mm, πακτώνεται στο έδαφος 40 cm και στο επάνω μέρος προσαρμόζεται ο μηχανισμός κίνησης.

Ο μεταλλικός μηχανισμός είναι από χαλυβδοσωλήνα 52 Χ 60 mm βρίσκεται στην μέση κάτω από την οριζόντια δοκό. Στο σημείο τριβής χρησιμοποιούνται 2 μεταλλικά ρουλεμάν 17 Χ 40 mm. Στο κέντρο υπάρχει ένας πείρος από ατσάλι που περνάει μέσα από τα ρουλεμάν και βιδώνει στην μεταλλική βάση.

Η οριζόντια δοκός αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα 60 Χ 3 mm με μήκος 250 cm. Στο κάτω μέρος στην μέση βρίσκεται ο μηχανισμός κίνησης. Στο επάνω μέρος στις άκρες τοποθετούνται δύο καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης 20 Χ 30 cm πάχους 21 mm κατάλληλα διαμορφωμένα για να είναι ανατομικά για τα παιδιά.

Από κάτω προσαρμόζονται δύο λάστιχα για να υπάρχει απόσβεση της κρούσης του οργάνου.  Μπροστά από τα καθίσματα συγκολλούνται δύο μεταλλικές χειρολαβές κατασκευασμένες από χαλυβδοσωλήνα 26 Χ 2 mm διαμέτρου 28 cm.

Για την θεμελίωση της τραμπάλας ανοίγουμε τέσσερις λάκκους διαστάσεων 400 mm , μήκους 400 mm και βάθους 450 mm

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Εκατόν πενήντα ευρώ (150 € )

1.7 Άλογο παλινδρομικό

| Άλογο παλινδρομικό. |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 110 cm | Μήκος : | 310 cm |
| Πλάτος : | 64 cm | Πλάτος : | 264 cm |
| Ύψος : | 110 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 65 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 1,5 – 14 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 1 Άτομο |
| Δραστηριότητες : | Ταλάντωση. |
| Αποτελείται από τον φορέα (κυρίως όργανο) με το κάθισμα του και τον μεταλλικό σκελετό με τον ειδικό μηχανισμό κίνησης που δημιουργεί την παλινδρομική κίνηση στον φορέα. |

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Ή βάση κατασκευάζεται από τέσσερις χαλυβδοσωλήνες 48 Χ 2mm και άλλες τέσσερις χαλυβδοσωλήνες 26 Χ 2mm κατάλληλα συναρμολογημένες σχηματίζουν τον μεταλλικό σκελετό. Στο επάνω μέρος από τις τέσσερις χαλυβδοσωλήνες 48 Χ 2mm υπάρχουν τέσσερις άξονες διαμέτρου 20mm που προσαρμόζονται σε αυτούς τα μπράτσα που δίνουν κίνηση στον φορέα. Ακόμα οι τέσσερις χαλυβδοσωλήνες 48 Χ 2mm έχουν πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου στο επάνω μέρος και στο κάτω πακτώνονται στο έδαφος.

Ο φορέας κατασκευάζεται από σημύδα μεγάλης αντοχής με πάχος 42mm και τρικολλητό ξύλο 95 Χ 13cm στο κάτω μέρος. Στο επάνω και κάτω μέρος συναρμολογούνται χειρολαβές και αναβολείς για να συγκρατούνται με ασφάλεια τα παιδιά κατά την διάρκεια χρήσης τού οργάνου. Επιπλέον φέρει κάθισμα κατάλληλων διαστάσεων και διατομής. Στο κάτω μέρος του φορέα τοποθετούνται τέσσερις ειδικές κατασκευές που φέρουν άξονα διαμέτρου 20mm συγκολλημένα πάνω σε ορθογώνιο χαλυβδοέλασμα

Η παλινδρομική κίνηση επιτυγχάνεται με την βοήθεια τεσσάρων μπράτσων που στις άκρες τους υπάρχουν κουζινέτα με ρουλεμάν. Τα μπράτσα αυτά συναρμολογούνται με την βοήθεια βιδών πάνω στους άξονες με διάμετρο 20mm.

Η θεμελίωση γίνεται σκάβοντας  τέσσερις λάκκους διαστάσεων 400Χ400 mm και βάθους 450 mm.

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Τετρακόσια πέντε ευρώ (405 € )

1.8. Οριζόντια κλίμακα

| Οριζόντια κλίμακα μεταλλική. |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 300 cm | Μήκος : | 700 cm |
| Πλάτος : | 55 cm | Πλάτος : | 455 cm |
| Ύψος : | 225 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 226 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 3 – 14 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 1 Άτομο. |
| Δραστηριότητες : | Αναρρίχηση, Αιώρηση. |
| Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων μεταλλικών υποστυλωμάτων που συνδέονται ανά δύο με μεταλλικές οριζόντιες δοκούς, σχηματίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήματος Π με ενδιάμεσες μεταλλικές μπάρες. |

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Οι τέσσερις κάθετοι χαλυβδοσωλήνες είναι διαστάσεων 60 Χ 2 mm που συνδέονται ανά δύο με τρείς χαλυβδοσωλήνες 26 Χ 2 mm. Στο επάνω μέρος υπάρχουν τέσσερα μπράτσα από χαλυβδοσωλήνα 26 Χ 2 mm για να ενισχύσουν την κατασκευή.

Οι δύο οριζόντιοι χαλυβδοσωλήνες είναι διαστάσεων 60 Χ 2 mm που συνδέονται μεταξύ τους με οχτώ χαλυβδοσωλήνες 26 Χ 2mm. Οι τέσσερις κάθετοι χαλυβδοσωλήνες ενώνονται με τους δύο οριζόντιους χαλυβδοσωλήνες σχηματίζοντάς την μεταλλική οριζόντια κλίμακα.

Η θεμελίωση γίνεται σκάβοντας  τέσσερις λάκκους διαστάσεων 400Χ400 mm και βάθους 450 mm.

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 € )

1.9 Αναρρίχηση δέντρο

| Αναρρίχηση δέντρο. |
| --- |
| Γενικές διαστάσεις : | Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : |
| Μήκος : | 450 cm | Μήκος : | 750 cm |
| Πλάτος : | 450 cm | Πλάτος : | 750 cm |
| Ύψος : | 300 cm | Μέγιστο ύψος πτώσης : | 150 cm |
| Ηλικιακή ομάδα : | 5 – 14 ετών. | Πρόταση χρήσης : | 4 Άτομα |
| Δραστηριότητες : | Παρατηρητήριο, Αναρρίχηση, Ισορροπία. |
| Αποτελείται από έναν μεταλλικό κεντρικό ιστό που πάνω σε αυτών υπάρχει τετράγωνη αναρρίχηση με σχοινιά σε διάταξη πυραμίδας. |

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Το «αναρριχητικό χωροδικτύωμα» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές. Το χωροδικτύωμα είναι μια εφελκυόμενη κατασκευή από ατσάλινο καλώδιο με επικάλυψη πλέξεως πολυαμιντική.

Το καλώδιο αυτό σε κατασκευή (μορφολογία) οκταέδρων στο χώρο, στηρίζεται σε πυλώνα από ατσάλινο σωλήνα με διάμετρο 200 mm και πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 800 mm. Ακόμα τα περιμετρικά ατσάλινα καλώδια πακτώνονται με άγκιστρα ακυρώσεως.

Το χωροδικτύωμα αποτελείται από συνδεδεμένους δακτυλίους από καλώδιο, ώστε σε περίπτωση βανδαλιστικής καταστροφής να είναι δυνατή η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάσταση σε συνδυασμό με τη δυνατότητα λύσης των συνδετικών στοιχείων επί τόπου της εγκατάστασης.

Τα καλώδια είναι από ειδικό συρματόσχοινο, κατασκευής τύπου Ηρακλής έτσι ώστε να εγγυάται αφενός μεν μεγάλη αντοχή στη φθορά από τριβή, αφετέρου δε βελτιστοποιημένη προστασία από διάβρωση. Τα άκρα των καλωδίων συνδέονται με θήκες αλουμινίου υπό πίεση. Τόσο ο κεντρικός πυλώνας όσο και το πέλμα του πυλώνα είναι από επιψευδαργυρωμένο ατσάλινο σωλήνα, οι δε βάσεις του είναι επίσης επιψευδαργυρωμένες. Οι ελκυστήρες είναι με χειρισμό ασφαλείας πλήρεις σώματος επιψευδαργυρωμένοι. Τα άγκιστρα (συνδετικά στοιχεία – κόμβοι) είναι τρισδιάστατης σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι.

Το συνολικό ύψος του πυλώνα είναι 3,85 m και από την τελική στάθμη του εδάφους 4,50 m. Η βάση του πυλώνα και τα θεμέλια αγκυρώσεων είναι από σκυρόδεμα. Η κατασκευή αποτελείται από το χωροδικτύωμα, τον κεντρικό πυλώνα, ελκυστήρες, αγκυρώσεις και βάσεις αγκυρώσεως.

Τα άκρα των καλωδίων (δακτύλιοι) συνδέονται με θήκες αλουμινίου υπό πίεση.

Το χωροδικτύωμα είναι κατασκευασμένο από εξάκλωνο  ατσάλινο  καλώδιo.

Κάθε  κλώνος  περιλαμβάνει  ατσάλινα  καλώδια  (συρματόσχοινα), σύρματα  διατομής  από  16 - 45mm(απαίτηση ολικής λαβής) , και τα ακραία καλώδια, κλώνος 0,8 χιλ.

Κάθε επί μέρους κλώνος περιβάλλεται από πλέξη πολυαμυντικού νήματος ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Το καλώδιο είναι ειδικής  κατασκευής  με  ηλεκτροστατική  επαγωγή  της  πολυαμυντικής  πλέξης  επί  του  συρματόσχοινου  για  τη  βελτίωση  της ικανότητας τριβής. Η κεφαλή του πυλώνα είναι από αλουμίνιο, με μπουλόνια. Η βάση του πυλώνα είναι από ατσάλινο σωλήνα

Στατικές ιδιότητες

Φορτίο θραύσεως των καλωδίων χωροδικτυώματος ~= 42,5 ΚΝ Φορτίο θραύσεως των ακραίων καλωδίων ~= 133,31 ΚΝ Βαθμός ασφαλείας στα ακραία καλώδια ~= Χ4

Φορτίο θραύσεως αγκίστρων (συνδέσεων) ~= 30 ΚΝΧ2 Καλώδιο (συρματόσχοινο) δύσφλεκτο σύμφωνα με το DIN 4102

(υπό την επίδραση της φλόγας δεν επηρεάζεται η αντοχή των καλωδίων)

Η θεμελίωση γίνεται σκάβοντας  τέσσερις λάκκους διαστάσεων 500Χ500 mm και βάθους 500 mm. για τα περιμετρικά καλώδια που πακτώνονται με άγκιστρα ακυρώσεως .

Και ένα λάκκο διαστάσεων 600Χ600 mm για τον κεντρικό πυλώνα που πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 800 mm.

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για παιδικές χαρές, την μελέτη και τις   οδηγίες της Υπηρεσίας και θα φέρουν πιστοποίηση για κάθε υλικό. Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, υλικά και μικροϋλικά βαμμένο, επί τόπου του έργου.

Τιμή ενός τεμαχίου : Τρεις  χιλιάδες πενήντα ευρώ (3.050 € )

2 ΟΜΑΔΑ

Τα δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται , απαιτείται η  άμμος να έχει κοκκομετρική διαβάθμιση από 0 έως 2 χιλ.

Τον ελάχιστο χώρο ασφαλείας και το μέγιστο ύψος πτώσης απόκλιση της τάξης του 5% επί το έλασσον στις επιμέρους καθώς και στις συνολικές διαστάσεις των οργάνων γίνεται αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας των χώρων τοποθέτησης των παιχνιδιών.

## 2.1      Πλήρωση νησίδων με φυτική γη

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων)

- Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.

- Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών : Δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά ( 2,30 €)

## 2.2 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2)

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο : Εννέα ευρώ  και είκοσι δύο λεπτά ( 9,22 € )

2.3  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου η χειμάρρου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.	Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του έργου

β.	Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.	Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) : Επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (7,22€)

3 ΟΜΑΔΑ

Οι περίφραξεις  πρέπει να είναι σύμφωνη με την ρυμοτομία της περιοχής .

Όπου κατασκευάζεται νέα περίφραξη, η προτεινόμενη (τα σχέδια επισυνάπτονται στη μελέτη) σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά την παγίδευση κεφαλιού ή ποδιού (κενά πλάτους μικρότερου των 8χιλ), καθώς και να αποτρέπει το σκαρφάλωμα (αποφυγή οριζόντιων πατημάτων). Tο βέλτιστο ύψος που θα έχει η περίφραξη θα είναι 1.50 μ

Στην περίφραξη ενσωματώνεται πινακίδα, η οποία αποτελεί απαίτηση της νομοθεσίας .

3.1  Κιγκλίδωμα μεταλλικό περίφραξης

Το μεταλλικό κιγκλίδωμα  περίφραξης θα έχει ύψος 1,50μ από εδάφους , με στύλους περίφραξης γαλβανιζέ στραντζαριστό 60Χ40(Ε.Τ.) και πακτώνεται κατά 0,50μ εντός εδάφους με τάπα pvc στο άνω μέρος ανά 2,50μ περίπου .

Διευκρινίζεται ότι οι στύλοι των κιγκλιδωμάτων πακτώνωνται σε σκυρόδεμα .

Εφαρμόζεται πάνω στους στύλους με τρεις μεταλλικούς συνδέσμους  το συρμάτινο πάνελ οπής 5χ20 (κάθετη διάταξη) απο γαλβανιζέ σύρμα Φ5,0μμ διαστάσεων 1,5χ2,5μ . και τρεις νευρώσεις  τριγωνικές (εξοχές) (οπών 5χ5) .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά του συνόλου των υλικών μικροϋλικών επιτόπου του έργου και εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και πλήρους χρωματισμού με χρώματα ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και  την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια και τις οδηγίες της επίβλεψης .

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) : Είκοσι πέντε ευρώ (25 €)

  - Μονή μεταλλική πόρτα περίφραξης

Γενικές διαστάσεις :

Ύψους :1500 mm

Μήκους :1000 mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή στηρίζεται σε δύο στύλους  γαλβανιζέ στραντζαριστό 60Χ40(Ε.Τ.) και πακτώνεται κατά 0,50μ εντός εδάφους με τάπα pvc στο άνω μέρος ανά στύλο και σκυρόδεμα στην βάση τους.

Εσωτερικά το πλαίσιο της πόρτας περιλαμβάνει το συρμάτινο πάνελ οπής 5χ20 (κάθετη διάταξη) απο γαλβανιζέ σύρμα Φ5,0μμ διαστάσεων 1,5χ2,5μ και τρεις νευρώσεις τριγωνικές (εξοχές) (οπών 5χ5) .

Στο πάνω μέρος της πόρτας σε ύψος 2.20 μ θα υπάρχει μια μαρκίζα-ταμπέλα ημικυκλικού σχήματος όπως φαίνεται στην αρχιτεκτονική λεπτομέρεια .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά της πόρτας περίφραξης επιτόπου του έργου και εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και πλήρους χρωματισμού με χρώματα ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και  την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια και τις οδηγίες της επίβλεψης .

Τιμή ανά τεμάχιο : Εκατόν πενήντα  (150 €)

# Τρίκαλα. 27-07-2016

Συντάχθηκε                                                            Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Τ.Υ.& Π.

# Γάκη Κωνσταντίνα                                      Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη

# Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε                                                   Αρχ. Μηχ/κός

# Comments

Πεδιο εφαρμογης?

Υπεργολάβος

Πεδίο εφαρμογής?

Υπεργολαβου? Πεδίο εφαρμογής εγκατάσταση?