ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προϋπολογισμού δαπάνης, 1.650,00€           συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ προβλέπεται η προμήθεια αισθητηρίου μέτρησης των τιμών του ελεύθερου χλωρίου   για τις ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μπάρας.

#### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Δήμος Τρικκαίων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αισθητηρίου μέτρησης των τιμών του ελεύθερου χλωρίου, κλειστού τύπου, για τις ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μπάρας, το οποίο θα έχει ενσωματωμένη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας, σταθερό μηδενικό σημείο, προενισχυτή για την προστασία του σήματος και μεμβράνη για τη δίοδο μόνο του ελεύθερου χλωρίου, χωρίς να επηρεάζεται από την αυξομείωση της αγωγιμότητας και της ροής του δείγματος και ενσωματωμένο μετατροπέα σήματος με έξοδο 4  -  20 mA. Επίσης, το αναφερόμενο αισθητήριο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για μέτρηση του ελεύθερου χλωρίου, σύμφωνα με τη μέθοδο DPD1, είτε το χρησιμοποιούμενο χλώριο είναι υγρό (υποχλωριώδες νάτριο), είτε όταν χρησιμοποιούνται παράγωγα κυανουρικού οξέος και σταθεροποιημένο χλώριο (οργανικό χλώριο). Επιπλέον, θα πρέπει να έχει και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Περιοχή μέτρησης                         0,10 – 10,00 mg/l

Περιοχή PH                                      5,5 -   9,5

Περιοχή θερμοκρασίας                 5 -    45oC

Μέγιστη πίεση                                3,0 bar

Παροχή δείγματος                         30-60 l/h (στη θήκη DGM)

Τάση τροφοδοσίας                        16-24 V DC (τεχνολογία δύο αγωγών)

Σήμα εξόδου                                   4-20    περιοχή μέτρησης , θερμοκρασιακά αντισταθμισμένο

Βαθμός προστασίας                       ΙΡ 65

Χρόνος απόκρισης                         90% < 1 min, 95%< 1min + 5 sec  , 97%< 1min + 5sec + 4sec

Η προμήθεια θα γίνει με «απ’ ευθείας ανάθεση », σύμφωνα με τις διατάξεις του  αρ. 209 του Ν. 3463/06, του αρ. 58 του Ν. 3852/2010 και του αρ.118 του Ν.4412/16.

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη για το Δήμο προσφορά.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αισθητήριο μέτρησης τιμών ελεύθερου χλωρίου | τεμ. | 1 |

ΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΣΥΝ. ΤΙΜΗ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αισθητήριο μέτρησης τιμών ελεύθερου χλωρίου | τεμ. | 1 | 1.330,65 | 1.330,65 |
| ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ |  |  |  | 1.330,65 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  | 319,35 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  | 1.650,00 |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |  | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡ. |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΝΙΩΤΗ Χημ. Μηχ/κός |  | ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ Αρχιτ. Μηχ/κός |