## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ						                         Κ.Α. 35-6262.0001

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                                     CPV: 77211400-6

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

# ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση: Κηπάκι Σαραγίων

Τ.Κ. 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 22-10-2019

| Προϋπολογισμός |
| --- |
| Αξία χωρίς Φ.Π.Α. | 20.125,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 4.830,00 |
| Αξία με Φ.Π.Α. | 24.955,00 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές

- Τιμολόγιο Μελέτης

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

- Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		                                        ΕΙΔΟΣ:« Εργασία κοπής δένδρων

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					                            στο  λόφο του Κάστρου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                            Τρικάλων»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         Κ.Α. 35-6262.0001 Οικονομικού έτους 2019

# ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.955,00  με τον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση: Κηπάκι Σαραγίων

Τ.Κ. 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΠΗΣ  ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κοπή 97 δένδρων που βρίσκονται στο Λόφο του Κάστρου  του Δήμου Τρικκαίων. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του Βυζαντινού Κάστρου, και η διατήρηση του ιστορικού του χαρακτήρα μέσω της διαχείρισης της βλάστησης.

Τα προς κοπή δένδρα επιλέχθηκαν (προσημάνθηκαν) από το Δασαρχείο Τρικάλων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση – μελέτη «Διαχείριση της Βλάστησης για την Ανάδειξη του Βυζαντινού Κάστρου Τρικάλων» της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μεγάλο βαθμό δυσκολίας λόγω: α) του ύψους των δένδρων, β) της δύσβατης περιοχής με μεγάλες κλίσεις, γ) τη μη ύπαρξης δρόμου πρόσβασης στην περιοχή εργασίας, δ) της ύπαρξης  διαμορφωμένου ξύλινου περιπατητικού διαδρόμου καθώς και κτηρίων που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες που γειτνιάζουν με το λόφο, τα οποία δεν θα πρέπει να υποστούν  ζημιές κατά τις εργασίες κοπής. Οι εργασίες κοπής υψηλών δένδρων απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό με ικανότητα να εργάζεται σε μεγάλα ύψη με ασφάλεια. Ο Δήμος Τρικκαίων δεν διαθέτει το παραπάνω απαιτούμενο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να γίνει  ανάθεση της εργασίας αυτής.

Η εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με:

- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

- Τις διατάξεις Ν. 3463/2006 και του Ν.3852/2010

- Με την αριθ. 3654/19547/23.11.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, έγκριση έκτακτης κάρπωσης, υλοτομία και απόληψη ενδεικτικού ποσού 32,76 κ.μ. Ξ.Ο.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 24.955,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6262.0001 με τίτλο «Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

###### ΤΡΙΚΑΛΑ, 22/10/2019

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Δασοπόνων | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗ/ΤΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τεχν. Γεωπόνος Αβ’ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑ Γεωπόνος Αβ’ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		                                        ΕΙΔΟΣ:« Εργασία κοπής δένδρων

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					                            στο  λόφο του Κάστρου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                             Τρικάλων»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         Κ.Α. 35-6262.0001 Οικονομικού έτους 2019

# ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.955,00  με τον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση: Κηπάκι Σαραγίων

Τ.Κ. 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ.:2431076618

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή της έκτασης  του έργου

Οι λόφοι του Προφήτη Ηλία και του Κάστρου αποτελούν ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, στους οποίους δημιουργήθηκε δάσος από τεχνητή φύτευση (αναδάσωση) περί το 1936 με κυρίαρχα είδη τη Τραχεία Πεύκη και το κυπαρίσσι. Σήμερα απαντώνται και άλλα είδη ως αποτέλεσμα της αλλαγής των αρχικών συνθηκών εδαφογένεσης καθώς και εμπλουτισμό της αρχικής  βλάστησης με πλατύφυλλα για τη δημιουργία βιολογικής και αισθητικής ποικιλότητας και σταθερότητας του οικοσυστήματος.

Τόσο στο λόφο του «Αηλιά» όσο και του Κάστρου υπάρχουν τμήματα πλαγιών που καταλαμβάνονται από ιδιοκτησίες (Κουτσομύλια, Βαρούσι, Χασίων, Σεισμόπληκτα).

Η συνολική έκταση του «Κάστρου» ανέρχεται σε 39,80 στρ. Μαζί με το λόφο του «Αηλιά» έκτασης 239,69 στρ. κηρύχθηκαν  ως Αισθητικό δάσος με το από 1-19-1979 ΠΔ (ΦΕΚ 609/Δ/30-10-1979).

Με τα 90816/63/20-1-2004 και 687 /11-2-2004 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας και Περιφέρειας Θεσσαλίας αντίστοιχα, το άλσος του Προφήτη Ηλία και Κάστρου παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Τρικκαίων. Σύμφωνα με τους όρους του πρωτόκολλου  παραχώρησης αναφέρεται ότι:

«Ο Δήμος Τρικκαίων προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση υποχρεούται με ευθύνη του και δαπάνες του να συντηρεί και να βελτιώνει τη βλάστηση, να διοικεί, να διαχειρίζεται, να εκμεταλλεύεται, να φυλάσσει και γενικά να προστατεύει με οποιονδήποτε τρόπο την έκταση που του παραχωρήθηκε, η οποία διατηρεί στο ακέραιο και για πάντα το δασικό της χαρακτήρα και εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας  »

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίστηκε ως περιαστικό πράσινο  (ΦΕΚ 470/24-9-1985) στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης των Τρικάλων.

Οι εργασίες κοπής των δένδρων θα γίνουν στην έκταση που καταλαμβάνει ο λόφος στη θέση «Κάστρο» Τρικάλων.

Η κλίση των εδαφών επέμβασης κυμαίνεται από 0 – 60 %. Η πλειονότητα της έκτασης που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι δύσβατη με μεγάλες κλίσεις.

Αντικείμενο – Περιγραφή  εργασίας

Η παρούσα περιγραφή αφορά την κοπή 97 δένδρων (κυπαρίσσια , πεύκα, κελτίς, φτελιάδες  κ.λ.π.)  που βρίσκονται στο λόφο του Κάστρου Τρικάλων.

Η κοπή υψηλών δένδρων, αποτελεί μια εργασία δύσκολη τεχνικά επικίνδυνη και μπορεί να γίνει με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία, από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος.

Τα δέντρα θα τεμαχιστούν μέχρι το επιθυμητό ύψος και στη συνέχεια θα γίνει προσεκτική ρίψη των τεμαχίων αυτών στο έδαφος ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να αποφευχθούν υλικές ζημιές στο Κάστρο, στο διαμορφωμένο με ξύλα περιπατητικό διάδρομο, σε κολώνες ηλεκτροφωτισμού του Κάστρου και σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η τελική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει οι κοπή των δέντρων, με χρήση  ψηλών φορητών σκαλών η με αναρρίχηση ή οποιοιδήποτε πρόσφορο τρόπο,  θα γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου, τρίτων προσώπων, δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο.

Με ευθύνη του αναδόχου τα παραγόμενα δασικά προϊόντα(καυσόξυλα)  θα μεταφερθούν στο χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου του Δήμου Τρικκαίων, με σκοπό την μεταγενέστερη διάθεσή τους μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε οικονομικά ασθενέστερους δημότες και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, τα δε κλαδιά θα συγκεντρωθούν σε σημεία του Λόφου δίπλα σε δρόμο και θα απομακρυνθούν με φορτηγά σε χώρο εναπόθεσης βλάστησης στο Δημοτικό φυτώριο ή όπου αλλού υποδείξει η υπηρεσία επίβλεψης.

Όλες οι εργασίες κοπής των δένδρων θα εκτελούνται σύμφωνα με της Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01-09:«Κλάδεμα δένδρων», και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00: «Κοπή – Εκρίζωση δέντρων και θάμνων» μόνον κατά τα τμήματά τους που αφορούν στην κοπή και στους όρους και απαιτήσεις ασφαλείας, με τη χρήση των  κατάλληλων εργαλείων και μηχανημάτων κοπής, από τον ανάδοχο με την επίβλεψη του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων.

Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκτέλεση των  εργασιών

Ο ανάδοχος υποχρεούται για τη εύρυθμη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών κοπής:

- Να ορίσει επιβλέποντα εργασιών.

Όσον αφορά τις εργασίες  κοπής  από μέρους του αναδόχου, θα πρέπει να επιβλέπονται από Γεωτεχνικό (Γεωπόνο Π.Ε., Δασολόγο Π.Ε  ή Τεχνολόγο Γεωπόνο Τ.Ε. ή Δασοπόνο Τ.Ε.), ο οποίος θα συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Πρασίνου& Αγροτικής Ανάπτυξης). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στην συγγραφή της παρούσας.

- Να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις τεχνικές εργασίες θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο να έχει πείρα σε ανάλογες εργασίες, να μπορεί να χειρίζεται με ασφάλεια τα απαιτούμενα εργαλεία (αλυσοπρίονα κ.λ.π.)

Θα πρέπει τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι να έχουν  πιστοποιήσεις εκπαίδευσης ασφαλούς εργασίας σε ύψος (εναερίτες), οι οποίες να έχουν χορηγηθεί από εγκεκριμένους – πιστοποιημένους φορείς.

Οι εναερίτες μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια έναντι πτώσης από ύψος, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές αναρρίχησης και καταρρίχησης και τα μέσα ατομικής προστασίας από πτώση, σταθεροποίησης θέσης εργασίας και διάσωσης συναδέλφου στα οποία εκπαιδεύτηκαν.

- Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα .

Καλά συντηρημένα και λειτουργικά αλυσοπρίονα χειρός, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, ψηλές

σκάλες ,τα απαραίτητα  μικροεργαλεία ( χειροπρίονα, σχοινιά, κ.λ.π.),

καθώς και φορτηγό όχημα για την  απομάκρυνση και μεταφορά των προϊόντων κοπής.

- Να επιμελείται για την λήψη μέτρων ασφαλείας στο χώρο εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά ειδοποιώντας την αντίστοιχη υπηρεσία (π.χ.         ΔΕΗ ή άλλους φορείς) για διακοπή ρεύματος, πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες, σε περίπτωση που η κοπή επιβάλει την λήψη του συγκεκριμένου μέτρου ασφαλείας.

Επιβάλλεται η λήψη μέτρων κατά την διάρκεια της εργασίας όπως:

- Διακοπή κυκλοφορίας πεζών στο περιπατητικό μονοπάτι του λόφου, καθώς αποτελεί κίνδυνο για τους ίδιους και τους εργαζόμενους

- Θα χρησιμοποιούνται πινακίδες, κώνοι, φράγματα, ταινίες σήμανσης, η άλλες τεχνικές.

Θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια  ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους πεζούς που θέλουν να εισέλθουν στο λόφο του Κάστρου.

Τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια ενδεικτικά και όχι περιοριστικά

συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων

- Ο εξοπλισμός ασφαλείας  θα αποτελείται και ενδεικτικά αναφέρεται:

από στολή εργασίας (σακάκι, παντελόνι ή φόρμα), κράνος, ωτοασπίδες, γάντια, επιγονατίδες, μπότες και ζώνη. Τα παραπάνω είδη  θα ακλουθούν τις προδιαγραφές (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και η σωστή χρησιμοποίησή του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού του τεχνίτη κοπής.

- Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν έμμεσα σε χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους (καθαρισμός, απομάκρυνση κλαδιών κ.λπ.), θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 2 τουλάχιστον μήκων του ύψους των δέντρων που κόβονται, εκτός και αν είναι απαραίτητη η αφαίρεση μεγάλων κορμών η οποία θα εκτελείται από ομάδα εργαζομένων. Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία κοπής, ο χειριστής του αλυσοπρίονου ή και ο επικεφαλής της ομάδας κοπής θα εξετάσουν προσεκτικά τα χαλαρά άκρα, τα χοντρά κομμάτια, ή άλλο υπερυψωμένο υλικό, θα επιθεωρήσουν την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών και θα εντοπίσουν τυχόν εμπόδια. Ο επικεφαλής θα καθορίσει τον αριθμό των εργαζομένων που είναι απαραίτητοι για τις διαδικασίες κοπής και τα καθήκοντα εκάστου. Οι εργαζόμενοι θα κατανεμηθούν στον χώρο εργασίας ανάλογα με τα καθήκοντά τους και θα οργανωθούν, έτσι ώστε οι ενέργειες του ενός εργαζομένου να μην δημιουργούν κινδύνους για οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι που πρέπει να επανέλθουν στην περιοχή εργασίας δε θα πλησιάζουν πριν τους αντιληφθεί ο χειριστής του αλυσοπρίονου. Ο χειριστής του αλυσοπρίονου θα είναι δεμένος με ζώνη από ένα ή δύο σταθερά σημεία. Η ζώνη θα πρέπει να αποσυνδέεται εύκολα για την γρήγορη απομάκρυνση του σε περίπτωση κινδύνου. Μόλις ολοκληρωθεί η πίσω τομή, ο χειριστής θα μετακινείται αμέσως σε ασφαλή απόσταση μακριά από το δέντρο ή τον κορμό, μέσω της προγραμματισμένης διαδρομής. Πριν την αναρρίχηση αν και όποτε απαιτείται θα γίνει οπτική αξιολόγηση του κινδύνου. Θα εξετάζεται εάν τα κλαδιά του δένδρου μπορούν να συγκρατήσουν τον εργαζόμενο. Θα εξετάζεται εάν στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια και ανάλογα θα σχεδιάζεται η κοπή έτσι ώστε ούτε ο εργαζόμενος, ούτε τα εργαλεία κοπής αλλά ούτε τα κομμένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή με τα καλώδια. Όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας θα χρησιμοποιούνται εργαλεία χειρός με μόνωση. Απαγορεύεται η κοπή  δένδρων που έρχονται σε επαφή ή είναι πολύ κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, χωρίς την παρουσία τεχνικού της ΔΕΗ (όπου προηγουμένως θα έχει επιβεβαιώσει την διακοπή της ηλεκτροδότησης).

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας - ατυχήματα – ζημιές – ασφαλίσεις:

- Ο ανάδοχος  υποχρεούται να φροντίζει για τη σήμανση, την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο του για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνομικές, υγειονομικές διατάξεις, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις  κ.λπ.

- Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τη χρήση των εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων καθώς και ασφάλειες του εν γένει  εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων  και παντός τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις , υπέχων μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια με την μη καλή εφαρμογή τους.

###### ΤΡΙΚΑΛΑ, 22/10/2019

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Δασοπόνων | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗ/ΤΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τεχν. Γεωπόνος Αβ’ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑ Γεωπόνος Αβ’ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		                                        ΕΙΔΟΣ:« Εργασία κοπής δένδρων

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					                            στο  λόφο του Κάστρου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                             Τρικάλων»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         Κ.Α. 35-6262.0001 Οικονομικού έτους 2019

# ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.955,00  με τον Φ.Π.Α..

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση: Κηπάκι Σαραγίων

Τ.Κ. 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ.:2431076618

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΑΡΘΡΟ ΑΤ: Α1

ΝΕΤΠΡΣ ΣΧ.ΣΤ4.2.1:	 Κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κοπή δέντρων ύψους από 4 μέχρι 8 m από ειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο σε ασφαλή εργασία σε ύψος, σε  δύσβατη περιοχή με μεγάλες κλίσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον γειτονικό αρχαιολογικό χώρο (Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων), στο υφιστάμενο ξύλινο περιπατητικό μονοπάτι, σε γειτονικές ιδιοκτησίες κλπ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η μεταφορά των δασικών προϊόντων που θα προκύψουν (καυσόξυλα)  στο χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των υπόλοιπων προϊόντων κοπής (κλαδιά κλπ.) και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:    σαράντα

Αριθμητικώς    40,00

2)  ΑΡΘΡΟ ΑΤ: Α2

ΝΕΤΠΡΣ ΣΧ.ΣΤ4.3.2:	 Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 8-12 m από ειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο σε ασφαλή εργασία σε ύψος, σε δύσβατη περιοχή με μεγάλες κλίσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον γειτονικό αρχαιολογικό χώρο (Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων), στο υφιστάμενο ξύλινο περιπατητικό μονοπάτι, σε γειτονικές ιδιοκτησίες κλπ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η μεταφορά των δασικών προϊόντων που θα προκύψουν (καυσόξυλα)  στο χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των υπόλοιπων προϊόντων κοπής (κλαδιά κλπ.) και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:    εκατόν είκοσι πέντε

Αριθμητικώς    125,00

3) ΑΡΘΡΟ ΑΤ: Α3

ΝΕΤΠΡΣ ΣΧ.ΣΤ4.3.4:	 Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12-16 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 12-16 m από ειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο σε ασφαλή εργασία σε ύψος, σε δύσβατη περιοχή με μεγάλες κλίσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον γειτονικό αρχαιολογικό χώρο (Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων), στο υφιστάμενο ξύλινο περιπατητικό μονοπάτι, σε γειτονικές ιδιοκτησίες κλπ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η μεταφορά των δασικών προϊόντων που θα προκύψουν (καυσόξυλα)  στο χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των υπόλοιπων προϊόντων κοπής (κλαδιά κλπ.) και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:    Διακόσια πέντε

Αριθμητικώς    205,00

4) ΑΡΘΡΟ ΑΤ: Α4

ΝΕΤΠΡΣ ΣΧ.ΣΤ4.3.6:	 Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16-20 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 16-20 m από ειδικευμένο προσωπικό  εκπαιδευμένο σε ασφαλή εργασία σε ύψος, σε δύσβατη περιοχή με μεγάλες κλίσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον γειτονικό αρχαιολογικό χώρο (Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων), στο υφιστάμενο ξύλινο περιπατητικό μονοπάτι, σε γειτονικές ιδιοκτησίες κλπ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η μεταφορά των δασικών προϊόντων που θα προκύψουν (καυσόξυλα)  στο χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των υπόλοιπων προϊόντων κοπής (κλαδιά κλπ.) και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:    τριακόσια είκοσι πέντε

Αριθμητικώς    325,00

###### ΤΡΙΚΑΛΑ, 22/10/2019

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Δασοπόνων | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗ/ΤΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τεχν. Γεωπόνος Αβ’ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑ Γεωπόνος Αβ’ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		                                        ΕΙΔΟΣ:« Εργασία κοπής δένδρων

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					                            στο  λόφο του Κάστρου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                             Τρικάλων»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         Κ.Α. 35-6262.0001 Οικονομικού έτους 2019

# ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.955,00  με τον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση: Κηπάκι Σαραγίων

Τ.Κ. 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ.:2431076618

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή Εργασιών | Μονάδα Μέτρησης | Άρθρο Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.) | Μερικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κοπή δένδρων ύψους από 4 - 8 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων | τεμάχιο | Α1 | 8 | 40,00 | 320,00 |
| 2 | Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων | τεμάχιο | Α2 | 12 | 125,00 | 1.500,00 |
| 3 | Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12-16 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων | τεμάχιο | Α3 | 56 | 205,00 | 11.480,00 |
| 4 | Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16-20 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων | τεμάχιο | Α4 | 21 | 325,00 | 6.825,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) | 20.125,00 |
| Φ.Π.Α. (24%) | 4.830,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) | 24.955,00 |

###### ΤΡΙΚΑΛΑ, 22/10/2019

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Δασοπόνων | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗ/ΤΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τεχν. Γεωπόνος Αβ’ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑ Γεωπόνος Αβ’ |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		                                        ΕΙΔΟΣ:« Εργασία κοπής δένδρων

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					                            στο  λόφο του Κάστρου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                             Τρικάλων»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         Κ.Α. 35-6262.0001 Οικονομικού έτους 2019

# ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.955,00  με τον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση: Κηπάκι Σαραγίων

Τ.Κ. 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ.:2431076618

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή Εργασιών | Μονάδα Μέτρησης | Άρθρο Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.) | Μερικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων | τεμάχιο | Α1 | 8 |  |  |
| 2 | Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων | τεμάχιο | Α2 | 12 |  |  |
| 3 | Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12-16 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων | τεμάχιο | Α3 | 56 |  |  |
| 4 | Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16-20 m σε περιοχή ιδιαίτερων απαιτήσεων | τεμάχιο | Α4 | 21 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) |  |

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		                                        ΕΙΔΟΣ:« Εργασία κοπής δένδρων

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					                            στο  λόφο του Κάστρου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                                                             Τρικάλων»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         Κ.Α. 35-6262.0001 Οικονομικού έτους 2019

# ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.955,00  με τον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση: Κηπάκι Σαραγίων

Τ.Κ. 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ.:2431076618

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο:

Αντικείμενο της συγγραφής :

Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η εργασία κοπής  97  δένδρων, τεμαχισμό κορμού και αποκομιδή των προϊόντων κοπής, στο λόφο του Κάστρου Τρικάλων.

Άρθρο 2ο:

Συνολικός Προϋπολογισμός: 34.261,20 Eυρώ με Φ.Π.Α.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 24.955,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6262.0001 με τίτλο «Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Άρθρο 3ο:

Ισχύουσες διατάξεις

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν.3852/2010

Άρθρο 4ο:

Κριτήριο Κατακύρωσης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών.

Άρθρο 5 ο:

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές

3.Τιμολόγιο Μελέτης

4.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης

5.Έντυπο οικονομικής προσφοράς

6.Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 6 ο:

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν την απαιτούμενη εμπειρία σε εργασίες πρασίνου.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι, ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση της εργασίας.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν    στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς τα εξής δικαιολογητικά:

- Πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για εργασίες πρασίνου ή πτυχίο Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) ή πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου που ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα τους είναι συναφές με το αντικείμενο της εργασίας που δημοπρατείται.

- Οι συμμετέχοντες θα βεβαιώνουν την εμπειρία τους στην εκτέλεση εργασιών κλάδευσης-κοπής δένδρων με την προσκόμιση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών  συμβάσεων κλάδευσης-κοπής δένδρων που έχουν εκτελέσει σε δημόσιους φορείς, αξίας ίσης τουλάχιστον κατά το ήμισυ του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση εργασιών και αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών αυτών ή αντίγραφα τιμολογίων αν οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ιδιωτικούς φορείς ή κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο για την απόδειξη των ανωτέρω στοιχείων.

- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης, τουλάχιστον δύο ατόμων του προσωπικού τους, με το οποίο να πιστοποιείται πως έχουν εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος ως εναερίτες.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διαθέτει ο συμμετέχων το απαραίτητο προσωπικό,

θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης και υπεύθυνες δηλώσεις των

ατόμων που θα συνεργαστεί, όπου θα δηλώνουν ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί

του για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει πως διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών (εργαλεία, αλυσοπρίονα, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, σκάλες,  φορτηγό μεταφοράς των προϊόντων κοπής κλπ.)

- Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά.

Άρθρο 7ο :

Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος πριν η κατά την υπογραφή της σύμβασης καταθέτει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  Ο χρόνος  της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το συμβατικό χρόνο παράδοσης (λήξη σύμβασης)  Η εγγύηση καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κύριου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση επιστρέφεται στο σύνολο της μετά από οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 8 ο:

Υποχρεώσεις Αναδόχου-Προστατευτικά μέτρα-Άδειες εργασίας

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω  σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.

- Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των εργασιών.

- Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και ευθύνεται  αυτός και μόνο, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και για τις πιθανές ζημιές.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί πινακίδες προειδοποιητικής σήμανσης εκτέλεσης εργασιών στις κατάλληλες θέσεις με δαπάνη του.

- Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνά ώστε το προσωπικό που απασχολεί να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και να φέρει όλο τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό κατά την διάρκεια των εργασιών. Είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων,  όπως ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για τη τήρηση της τάξης και καθαριότητας, για την έκδοση ενδεχόμενα απαιτουμένων Αστυνομικών αδειών εργασίας, καθώς και για την συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά Αστυνομικές διατάξεις, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εργατικούς Νόμους, συλλογικές συμβάσεις κ.λ.π.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση ενδεχόμενα απαιτούμενων Δασικών αδειών σύμφωνα με την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία.

- Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη προετοιμασία των χώρων εργασίας (π.χ. απομάκρυνση τυχόν εμποδίων, έκδοση τυχόν απαιτουμένων αδειών, εκτροπή κυκλοφορίας κ.λ.π.), ώστε η εκτέλεση των εργασιών υλοτομίας και αποκομιδής των προϊόντων της να γίνεται απρόσκοπτα χωρίς καθυστερήσεις ή αναβολές, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που τυχόν παρουσιασθούν.

- Για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας είναι απαραίτητη η παρουσία στο προσωπικό του αναδόχου ενός Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Τεχνολόγου αντίστοιχων ειδικοτήτων, ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσής τους. Δήλωση διορισμού του παραπάνω επιβλέποντος θα προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (αντίγραφο πτυχίου σπουδών).

- Επίσης, το συνεργείο θα απαρτίζεται από ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τουλάχιστον ένα εργαζόμενο  με πιστοποίηση εκπαίδευσης ασφαλούς εργασίας σε ύψος.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία για την καλή εκτέλεση της εργασίας μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα και εργαλεία με τους χειριστές τους.

- Τα προϊόντα υλοτομίας θα απομακρύνονται με ευθύνη του αναδόχου από τον τόπο των εργασιών και θα απορρίπτονται σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που θα του υποδεικνύονται από το Δήμο Τρικκαίων, ώστε οι χώροι που θα εκτελούνται οι εργασίες να διατηρούνται πάντα καθαροί.

Άρθρο 9 ο:

Διάρκεια Παροχής Εργασιών

Η έναρξη των εργασιών από μέρους του ανάδοχου ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρες ημερολόγιο εργασιών όπου θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν καθημερινά(το είδος του δένδρου το ύψος  και η θέση του, περιγραφή της εργασίας ).

Άρθρο 10 ο:

Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5  «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-2013/τ. ΠΡΩΤΟ.

Άρθρο 11 ο:

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 12 ο:

Επίλυση διαφορών

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Τρικάλων.

###### ΤΡΙΚΑΛΑ, 22/10/2019

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Δασοπόνων | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗ/ΤΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τεχν. Γεωπόνος Αβ’ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑ Γεωπόνος Αβ’ |
| --- | --- | --- |