ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των τεχνικών φυλλαδίων. |
| Α1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες). Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm. Υλικό κατασκευής: Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή),1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση). Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους . Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Α2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς καδών, σε νεκροταφεία. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30 cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: • 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 1 (διάτρηση) Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374. Σήμανση: •CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς | ΝΑΙ |  |  |  |
| Α3. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σημαίνει: • 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 1 (διάτρηση) Πρότυπα: ΕΝ 388, 420, 374 Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 • Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Παρατήρηση: αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαιτούνται καλύτερες μηχανικές αντοχές, μπορεί να χρησιμοποιηθούν γάντια νιτριλίου μεγαλύτερου πάχους τα οποία όμως είναι πολύ πιο ακριβά. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Α4. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια. Πρότυπα ΕΝ 374 Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς | ΝΑΙ |  |  |  |
| Α5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25 cm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. • 3 (τριβή). • 1 (κοπή με λεπίδα). • 2 (διάσχιση). • 2 (διάτρηση). Πρότυπα ΕΝ 388, 420 CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Α6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση. Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο ΕΝ 60903 Σήμανση : CE Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 00 (Προστασία μέχρι 500V) RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης Έτος και μήνας κατασκευής. Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα προσκομίσει αποτελέσματα δοκιμών από διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τήρησης των όσων ορίζονται από την Κοινοτική οδηγία 89/686 Άρθρο 11Β ο οποίος τις διεξάγει. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Α7. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις. Χαρακτηριστικά: Τα γάντια θα πρέπει να είναι από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση με προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων. Τα γάντια αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ477, ΕΝ 407 ενώ τα επίπεδα μηχανικών αντοχών τους θα πρέπει να είναι με βάση αυτά: Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3,2,3,3 και επίπεδα θερμικών αντοχών : 4,2,3,Χ,3,X. Θα πρέπει μα φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις: CE. Κατασκευαστής. Κωδικό Προϊόντος. Έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και θερμότητας. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β1. ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πεδίο χρήσης: για εργαζόμενους σε εργοταξιακές δραστηριότητες, ηλεκτρολογικές εργασίες και χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υπάρχει κίνδυνος κτυπήματος της κεφαλής. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα πρέπει: Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται. Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. Πρότυπο ΕΝ 397. Σήμανση: CE - Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής- 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β2. ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πεδίο χρήσης: για συνεχή χρίση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και οποί απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράδες, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών. Πρότυπα EN 166 1F-AS,AF Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με αντιθρομβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική επένδυση και ρυθμιζόμενου βραχίονα κατά́ μήκος. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β3. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ GOGGLES για προστασία από χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους)- κλειστού τύπου Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.) Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Πρότυπα ΕΝ 166 Σήμανση: • Στο πλαίσιο: • CE • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. • Β Μηχανική αντοχή. • 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. • 4 προστασία από σκόνη. • Στον οπτικό δίσκο: • 1 Οπτική κλάση • Β Μηχανική αντοχή • Κ προστασία έναντι τριβής • Ν Αντιθαμβωτική επένδυση | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β4.ΓΥΑΛΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα ΕΝ166,169 Σήμανση: • Στους βραχίονες: • CE • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. • F Μηχανική αντοχή • Στον οπτικό δίσκο: • 1 Οπτική κλάση • 6_2 ή 6.2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. • F Μηχανική αντοχή. • Κ προστασία έναντι τριβής. Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήμανση 5_2 ή 5.2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β5. ΗΜΙΚΡΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ Πεδίο χρήσης : Για εργασίες με χρήση βενζινοπρίονου, κουρευτικών μηχανών. Πρότυπα: EN166 3Β ΕΝ1731F Χαρακτηριστικά: Με 3 μαλακά λουριά από καουτσούκ που προσαρμόζονται με στρογγυλό διακόπτη καστάνιας στο μέγεθος του κεφαλιού του εκάστοτε χρήστη – Λουρί που εφαρμόζει στο μέτωπο του κεφαλιού είναι ενισχυμένο με ειδικό μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση – Με ανθεκτικό διάφανο πλαστικό προστατευτικό ολόκληρου του προσώπου με αντοχή στις γρατσουνιές που προσαρμόζεται πάνω στο κασκέτο – Το προστατευτικό προσώπου ανασηκώνεται προς τα πάνω για μεγαλύτερη πρακτικότητα κατά τη χρήση Σήμανση: • CE • 1 Οπτική κλάση | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β6. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Πρότυπα ΕΝ 166 Σήμανση: • Στο στήριγμα: • CE • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. • F Μηχανική αντοχή • Στον οπτικό δίσκο: • 1 Οπτική κλάση • F Μηχανική αντοχή | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β7. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΒΕΚ2 Ρ3 Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση. Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. Πρότυπα ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 ή ΕΝ 14387 για φίλτρα Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). • Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης • Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β8. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΒΕΚ2 Ρ3 Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση. Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. Πρότυπα ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 ή ΕΝ 14387 για φίλτρα Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). • Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης • Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β9. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη. Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφτεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Πρότυπα: ΕΝ 149 Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: •CE. • FFP1. • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. • Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Προστασία αναπνοής από αέρια. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β10. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P3 Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), την ταφή – εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια. Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένα φίλτρα κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Η μάσκα αυτή θα πρέπει να φέρει βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη. Η δυνατότητα κατακράτησης σκόνης θα πρέπει να είναι 50 φορές το ημερήσιο επιτρεπτό όριο έκθεσης κατά την διάρκεια του οκταώρου(OEL). Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149. Θα πρέπει να φέρει την παρακάτω σήμανση: CE - FFP3. Κατασκευαστής. Κωδικός προϊόντος. Έτος κατασκευής. Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β11. ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες Η διάταξη αποτελείται από: Κράνος προστασίας. Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. Η διάταξη θα φέρει σήμανση :CE Χαρακτηριστικά: Κράνος: Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. Θα έχει το σύμβολο διηλεκτρικής αντοχής: 440 vac Το κεφαλόδερμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα υπάρχει η διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου. Ασπίδιο: Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2-1.2 ή 3-1.2, Η οπτική κλάση θα είναι κατηγορία, το πολύ, 2. Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν) Σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8). | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β12. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Υλικό κατασκευής: fiberglass. Πρότυπο: ΕΝ-166, ΕΝ-175. Σήμανση: Στο πλαίσιο: CE, Κατασκευαστής, έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο: 1 οπτική κλάση 9 έως 14 βαθμός σκίασης. Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ- ΕΝ 169. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β13. ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπου flip up) όταν δε γίνεται συγκόλληση. Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175 Σήμανση: α) στο πλαίσιο: • CE • Κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F. β) στον οπτικό δίσκο: • 1 Οπτική κλάση, F μηχανική αντοχή, 4 έως 8 βαθμός σκίασης. Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ – ΕΝ 169 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β14. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Πεδίο χρήσης: ως μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (π.χ.επέμβαση σε πυρκαγιά). Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολόκληρου προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και στο σύστημα ανάρτησης. Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του μειωτήρα και του αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθμός παρτίδας, Κωδικός Εργαστηρίου Τυποποίησης. Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία. Πρότυπα: ΕΝ-137 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Β15. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από μικρόβια. Διατίθεται σε κουτί 50 τεμαχίων. Πιστοποίηση CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D Χαρακτηριστικά: Πρωτοποριακός σχεδιασμός 3 πάνελ, που επιτρέπει περισσότερες κινήσεις του προσώπου Τεχνολογία φίλτρου χαμηλής αντίστασης, που σάς δίνει τη δυνατότητα να αναπνέετε πιο εύκολα Διαμορφωμένο άνω πάνελ, που προσαρμόζεται στη μύτη και το περίγραμμα του προσώπου για αποτελεσματική στεγανοποίηση Ανάγλυφο άνω πάνελ, που συμβάλλει στη μείωση του θαμπώματος των γυαλιών Γλωττίδα στο σαγόνι, σχεδιασμένη για εύκολη τοποθέτηση, εφαρμογή και προσαρμογή Εύκολη αποθήκευση, με αναδιπλούμενο σχεδιασμό και ατομική συσκευασία Χρωματικά κωδικοποιημένα λάστιχα, για γρήγορη αναγνώριση: κόκκινο για FFP3 (NFP 50) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων. Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό, το λογότυπο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στην πλάτη τυπωμένο με έντονο μαύρο ανεξίτηλο χρώμα. Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας (100%). Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2(επιφάνεια ανακλαστικούυλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ2. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία). Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3, αντοχή στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση. Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους. Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών. Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340. Επίσης να φέρει Ανακλαστική λωρίδα τύπου ΙΙΙ και στα μανίκια και στο κυρίως σώμα και αντανακλαστική λωρίδα τύπου ΙΙΙ και στο κάτω τμήμα του μπατζακιού. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ3.ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ Πεδίο χρήσης: σε απασχολούμενους σε εργασίες καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους Χαρακτηριστικά: Εξάφυλλο καπέλο τύπου μπέιζμπολ, με ρυθμιζόμενο μέγεθος. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ4.ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές. Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Πρότυπα: ΕΝ 340 ή ΕΝ463 ή ΕΝ13034/2005 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. Κωδικοί: 4: προστασία από αερολύματα (spray). 5: προστασία από σκόνες. 6: προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ5.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Πεδίο χρήσης: Για τους κλαδευτές-χειριστές αλυσοπρίονου. Χαρακτηριστικά: Ειδικό παντελόνι με προστατευτικό υλικό για προστασία από πριονιές. Η προστασία αφορά στην εσωτερική επένδυση με πολλαπλά στρώματα από ειδικό ινώδες υλικό που σκοπό έχει σε περίπτωση επαφής με αυτό τον εγκλωβισμό και σταμάτημα της κίνησης της αλυσίδας του πριονιού. Το παντελόνι αυτό θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο με καλή εφαρμογή και εξαερισμό με ειδικά ανοίγματα καθώς και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 381-5, ΕΝ 340 κατηγορία 1, αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας 20m/s κατ’ ελάχιστον. Σήμανση: CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ6. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία). Χαρακτηριστικά: Φόρμα με τιράντα εξαιρετικής αντοχής προστατευμένη από το στήθος μέχρι τα πόδια με δύο πλαϊνές τσέπες patch με φερμουάρ διπλή τσέπη χάρακα στη δεξιά πλευρά τσέπη σαλιάρα με καπάκι και κούμπωμα Velcro, δύο πίσω τσέπες με καπάκι και Velcro κούμπωμα με φερμουάρ, προσαρμογή στη μέση με κουμπί τζιν, τιράντες με ελαστικό ένθετο, πόρπες απελευθέρωσης στις τιράντες. Υλικό κατασκευής: 60% πολυεστέρας, 40% βαμβάκι Περίπου 260 gr/m2, ripstop-look Αντανακλαστικό υλικό 8910 ασημί. Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-14404 2,1 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ7. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες κήπων ,οδοκαθαριστές, τους συνοδούς και οδηγούς απορριμματοφόρων, τους επιστάτες και οδηγούς απορριμματοφόρων και χειριστές μηχανημάτων έργων . Χαρακτηριστικά: Το προσφερόμενο παντελόνι εργασίας θα έχει σύνθεση 100% βαμβάκι και δεν θα συρρικνώνεται πλέον του 3%, θα διαθέτει έξι τσέπες, θα κλείνει με φερμουάρ, θα έχει διπλές ραφές και θα προσφέρετε για οποιοδήποτε μέγεθος . Χρώματος δε της αρεσκείας της υπηρεσίας. Σήμανση: CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ8. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ t-shirt Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: Ύφασμα 100% βαμβάκι. Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ9.ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) Χαρακτηριστικά: Ελαφρύ μπουφάν εργασίας συνθετικό, αδιάβροχο (π.χ. πολυεστερικό), με αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ, ενσωματωμένη ή αφαιρούμενη κουκούλα, με κλείσιμο με πλαϊνά κουμπιά, με εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ ή με άλλο σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες εμπρός και πίσω, επένδυση από βαμβάκι ή fleece. Μεγέθη από XS έως XXΧL. Χρώμα: Μαύρο ή/και γκρι ή/και μπλε. Βάρος: 150 έως 250 γραμμάρια. Σήμανση: CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ10. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χαρακτηριστικά: Φούτερ σύνθεσης 50-80% βαμβάκι και 20-40% polyester με αρίστη συμπεριφορά στο πλύσιμο και στην καθημερινή χρήση & χρώματα που παραμένουν αναλλοίωτα, με βάρος υφάσματος περ. 200-300 gr/m2, με πλαϊνές ραφές, λάστιχο στο λαιμό, στη μέση και στα μανίκια, χρώματος μπλε σκούρο, τυπωμένο στο πίσω μέρος το λογότυπο του Δήμου και να προσφέρεται για οποιοδήποτε μέγεθος. Πρότυπα: EN340. Σήμανση: CE. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ11. ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελαφρύ μπουφάν εργασίας συνθετικό, αδιάβροχο (π.χ. πολυεστερικό), με αποσπώμενα μανίκια, φερμουάρ, ενσωματωμένη ή αφαιρούμενη κουκούλα, με κλείσιμο με πλαϊνά κουμπιά, με εξωτερική και πλάγια τσέπη ή τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ ή με άλλο σίγουρο και ασφαλή τρόπο, αντανακλαστικές λωρίδες εμπρός και πίσω, επένδυση από βαμβάκι ή fleece. Μεγέθη από XS έως XXΧL. Χρώμα: Μαύρο ή/και γκρι ή/και μπλε. Βάρος: 150 έως 250 γραμμάρια. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ12. ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ Σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά τύπου Ε (σκάφανδρο). | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ13. ΚΑΠΕΛΑ Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 cm. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ14. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις Χαρακτηριστικά: ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). Πρότυπα: ΕΝ-370. Σήμανση: CE. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ15. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Χαρακτηριστικά: Καπαρντίνα 65% πολυεστέρας/35% βαμβάκι (δυνατότητα για 100% βαμβάκι ή διαφορετική αναλογία υλικών) βάρος 165gsm (δυνατότητα για διαφορετικά βάρη) 1 μικρή τσέπη στήθους ψηλά αριστερά, ιδανικό σημείο για λογοτύπηση ( δυνατότητα και για 2 τσέπες ψηλά) 1 διπλή τσέπη εμπρός χαμηλά για τοποθέτηση αντικειμένων ή εργαλείων Λαιμόκοψη ‘σαμαράκι’ Χρώματα: μπλε ρουά με πράσινο ρέλι Σταθερό κλείσιμο δεξιά και αριστερά Μεγέθη: από S έως XXL (δυνατότητα ειδικής κατασκευής για υπερμεγέθη) | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ16. ΡΟΜΠΑ/ ΠΟΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Χαρακτηριστικά: Ποδιά medical B-WELL EN ISO13688 Κλασσική γυναίκεια ποδιά με κολάρο πέτου, μακριά μανίκια, τρεις τσέπες, ρυθμιζόμενη ζώνη στο πίσω μέρος. 65% πολυεστερ 35% βαμβάκι 160g/m2 ΜΕΓΕΘΗ XS-3XL EN ISO 13688 | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ17. ΜΠΛΟΥΖΑ/ ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ Χαρακτηριστικά: Περιγραφή: Μπλούζα μάγειρα μακρυμάνικη Λεπτομέρειες: Μακρύ μανίκι, κλείνει μπροστά με τρούκς, τσέπη στυλό στο αριστερό μανίκι, γιακάς τύπου ΜΑΟ, ύφασμα mesh στην πλάτη. Σύνθεση: 65%pol - 35%cotton Προέλευση: Ελληνική | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ18. ΠΟΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΑΓΕΙΡΑ Χαρακτηριστικά: Η ποδιά είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα καθιστώντας την αδιάβροχη,το ύφασμα της είναι λεπτό. Η κατασκευή της βοηθάει στην προστασία των εργαζομένων από τα νερά και τις εργασίες στη κουζίνα. Δένεται στη μέση με ζωνάκι και είναι ρυθμιζόμενη στο λαιμό με μεταλλικό κούμπωμα. Οι διαστάσεις της είναι: Ύψος 120 εκατοστά, φάρδος 68 εκατοστά και το μήκος από το ζωνάκι 140 εκατοστά. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Γ19. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων. Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 467 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες | ΝΑΙ |  |  |  |
| Δ1. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Πρότυπο ΕΝ 345, ή ελλείψει αυτού 20345 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: • Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες • στη σόλα oil resistant | ΝΑΙ |  |  |  |
| Δ2. ΓΑΛΟΤΣΕΣ Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπο ΕΝ 344, 345 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S5 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες | ΝΑΙ |  |  |  |
| Δ3 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες Χαρακτηριστικά: ίδια με τα άρβυλα ασφαλείας, πλην των εξής διαφορών που αποσκοπούν στην επαρκή μόνωση του άρβυλου και την ασφάλεια των ίδιων των δικαιούχων από το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. Δε θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο (π.χ. μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δαχτύλων. Πρότυπο ΕΝ 345, ή ελλείψει αυτού 20345 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S3 που συμβολίζει • Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες • στη σόλα oil resistant | ΝΑΙ |  |  |  |
| Δ4 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΨΗΛΑ) Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχα μποτάκια (ψηλά παπούτσια εργασίας) , με το άνω μέρος αυτών κατασκευασμένο από δέρμα WRU, πάχους 1,8-2,0mm κατασκευασμένο από δέρμα, πιστοποίησης ασφάλειας S3, με το εσωτερικό τους κατασκευασμένο από πολύ διαπνέον υλικό, επενδεδυμένο με μεμβράνη τεχνολογίας Soft Windtex®, ένα υλικό με αντίσταση στην υδατοπερατότητα (αδιαβροχοποιημένη), με ανθρακονήματα για προστασία στα δάκτυλα και το πέλμα και να διαθέτουν ένα σύνθετο, μη θερμικό πολυμερές προστατευτικό δακτύλων και πέλματος, ασφάλειας πρόσκρουσης 200J, σύμφωνα με το EN 12568, με επίθεμα στη σόλα για διασφάλιση σταθερότητας ισορροπίας σε ανώμαλο έδαφος, με σόλα STABILE, κατασκευασμένη από αντιστατική πολυουρεθάνη διπλής προσμείξεως, anti-shock, ανθεκτική στην υδρόλυση (ISO 5423: 92), σε υδρογονάνθρακες και σε τριβή. (για την καλύτερη δυνατή αντιολισθητική προστασία), με μόνωση ενάντια στο ψύχος, στο σύνολο του συμπλέγματος της σόλας ως -17 ° C και με προστασία αστραγάλου. Πρότυπο : EN ISO 20345:2012, EN 12568, ISO 5423:92 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: • Προστασία δακτύλων • Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα • Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης • Αντιστατικές ιδιότητες • στη σόλα oil resistant | ΝΑΙ |  |  |  |
| Δ5 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες Χαρακτηριστικά: Θα πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV. Δε θα φέρουν οποιοδήποτε μεταλλικό ένθετο (π.χ. μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δαχτύλων. Δερμάτινο (WRU), δέρμα με αντοχή στα γδαρσίματα εξωτερικά, με διαπνέουσα υφασμάτινη επένδυση με αντοχή στην τριβή εσωτερικά, διαπνέουσα μεμβράνη Windtex με αντίσταση στο νερό Μαλακή κι ενισχυμένη γλώσσα Ανθρακόνημα στα δάκτυλα και στην σόλα Μήκος πέλματος XL Αδιάβροχο άνω μέρος (WRU) Υψηλη διακριτότητα Αντιολισθητικότητα σόλας Διηλεκτρικό Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας Ανθεκτικότητα σόλας στους υδρογονάνθρακες Μόνωση στη σόλα για προστασία από εξαιρετικά θερμές επιφάνειες (έως 300o C – HRO) και θερμομόνωση (HI). Μόνωση στη σόλα για προστασία από ψυχρές επιφάνειες (έως -17o C – CI ) Αντοχή σόλας στη διάτρηση Διηλεκτρική αντίσταση έως 1000V (σόλα) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 344 Διηλεκτρική αντίσταση έως 18000V/60hz για περίοδο 1 λεπτού σύμφωνα με το Καναδικό πρότυπο C.S.A. Z195 και 20000V/60hz για περίοδο 1 λεπτού σύμφωνα με το Αμερικανικό πρότυπο ASTM 2413-11 Παπούτσια δίχως μέταλλο Πρότυπα EN ISO 20345:2012, EN 344/1 p. 5.7, ASTM 2413-11 και C.S.A. Z195 P.4.4. Μεγέθη από 39 έως 47 Βάρος 625gr (ενδεικτικά για το μέγεθος 42) Δερμάτινα παπούτσια ηλεκτρολόγου με διηλεκτρική αντίσταση: έως 1000V – Μ Ω >1000 στη σόλα του παπουτσιού, υπό προϋποθέσεις (όχι υγρασία) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 344/1 p. 5.7 έως 20000V/60hz για περίοδο 1 λεπτού σύμφωνα με το Αμερικανικό πρότυπο ASTM 2413-11 Διαθέτουν επιπλέον ειδική μόνωση στη σόλα για προστασία από εξαιρετικά θερμές επιφάνειες (έως 300o C – HRO) και θερμομόνωση (HI). Επιπλέον διαθέτουν μόνωση στη σόλα από ψυχρές επιφάνειες (έως -17o C – CI ). Έλεγχος SRC δύο παραμέτρων για αντιολισθητική προστασία και ενισχυμένη περιοχή τακουνιού για καλύτερη σταθερότητα (Stability Support). Με διαπνέουσα μεμβράνη Windtex με αντίσταση στο νερό. Παπούτσια εργασίας δίχως μέταλλο. Τα παπούτσια εργασίας ηλεκτρολόγων κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα EN ISO 20344 και EN ISO 20345:2012., EN 344/1 p. 5.7, ASTM 2413-11 και C.S.A. Z195 P.4.4. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Δ6 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες Καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων και σε Οδηγούς Β’ κατηγορίας . Χαρακτηριστικά: Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, (SR)=slip Resistance, ανατομικό , αδιάβροχο, προστασία δακτύλων και πέλματος METAL FREE, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης,αντιστατικό με προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστώμενους. Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2004 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ε1. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro. | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ε2. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου. Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα χρησιμοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι προ εύχρηστες. Πρότυπο ΕΝ 352 − 1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος ΕΝ 352 − 3. Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: • CE • Κωδικό προϊόντος • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ε3. ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους κηπουρούς που κλαδεύουν δένδρα σε μεγάλο ύψος Π.χ. ( με γερανό με καλαθοφόρο ). Χαρακτηριστικά: Ζώνη ανακοπής πτώσης ολόσωμη , με ελαφριά κατασκευή για να μην ενοχλεί στην κίνηση και να μην κουράζει από το περιττό βάρος. Θα έχει δύο σημεία πρόσδεσης ,ένα στο στήθος και ένα στην πλάτη . Με μονό ανακόπτη και αποσβεστήρα πτώσης. Στο ένα άκρο του ιμάντα θα είναι προσαρμοσμένος κονέκτορας μεγάλου τύπου και στο κάτω μέρος θα βρίσκεται ο αποσβεστήρας πτώσης ο οποίος θα αποτελείται από έναν τυλιγμένο και ραμμένο ιμάντα που θα ξεδιπλώνεται θα επιμηκύνεται σταδιακά κόβοντας τις ραφές του. Πρότυπο ΕΝ 361:2000 για την ζώνη , ΕΝ355 :2002 και ΕΝ362 (CONNECTORS) Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ε4. ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. Θα προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζόμενους κηπουρούς που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ. με γερανό με καλαθοφόρο) Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από: -Ζώνη εργασίας ολόσωμη με φαρδύ ιμάντα μέσης για περισσότερη άνεση και 5 σημεία πρόσδεσης. Μέρη της ζώνης εργασίας : • Τον ιμάντα της μέσης με τους κρίκους ανάρτησης υλικών και 3 μεταλλικούς κρίκους πρόσδεσης (D-ring), • Τους ιμάντες ποδιών (με ρυθμιστή ύψους στο πίσω μέρος(προαιρετικά) ) • Και τον ιμάντα στήθους με 2 μεταλλικούς κρίκους πρόσδεσης (D-ring), ένα στο στέρνο και ένα στη πλάτη. Πρότυπο 361 Σήμανση: CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής - Αποσβεστήρας ενέργειας: Ιμάντας ασφαλείας. Χρήση για απορρόφηση πτώσεων. Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση. Με πιστοποιητικό του κατασκευαστή. Ισχυρής στατικής αντοχής Πρότυπα: EN 355:2002 Σήμανση: CE -Ανακόπτες πτώσης με επανατυλισσόμενο ιμάντα ελαφρύ σε μεταλλική ή πλαστική κάσα. Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και την σταματούν. Πρότυπα: EN 360:2002 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ε5. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους). Τεχνικά χαρακτηριστικά Υλικό κατασκευής: καουτσούκ Ύψος: 50 cm Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και την εναπόθεσή τους. Χρωματισμός Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων. Χρώμα 1 2 3 4 Παρ/ντας Φωτειν/ τας β Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 > 0,11 | ΝΑΙ |  |  |  |